建设项目环境影响报告表

项目名称：新饰材及地板配件生产项目

建设单位（盖章）：圣象新饰材(江苏)有限公司

编制日期：2018年10月27日

江苏省环境保护厅

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新饰材及地板配件生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 圣象新饰材(江苏)有限公司 |
| 法人代表 | 陈晓龙 | 联系人 | 朱龙珍 |
| 通讯地址 | 丹阳市开发区122省道北侧宏耐木业内 |
| 联系电话 | 13952837263 | 传真 | — | 邮政编码 | 212300 |
| 建设地点 | 丹阳市开发区122省道北侧宏耐木业内 |
| 立项审批 部门 | 丹阳市发展改革和经济信息化委员会 | 批准文号 | 2018-321151-20-03-55986 |
| 建设性质 | 新建 □改扩建□搬迁扩建 | 行业类别及代码 | C2039软木制品及其他木制品 制造C2922 塑料板、管、型材制造 |
| 占地面积 （平方米） | 17017.58 | 绿地面积 （平方米） | 依托出租方原有 |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） | 100 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 | 2018年3月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料及主要生产设备见第2页。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 3948 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万千瓦时/年） | 20 | 液化石油气（吨/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 液化天然气（吨/年） | / |
| 废水（工业废水□、生活废水）排水量及排放去向： 生活污水1134t/a经化粪池预处理后接管进入丹阳市沃特污水处理厂集中处理，尾水排入京杭运河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 — |
| 1、建设项目主要原辅材料及主要设备 （1）主要原辅材料 厂区所用油漆、胶粘剂均响应《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发【2016】47号）及《镇江市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，全部使用低VOC的UV漆以及胶粘剂，原辅材料使用情况见下表1-1。 表1-1 本项目主要原辅材料消耗一览表 物料 规格 单位 年耗用 储运方式 储存量 包装规格 PVC粉 SG-7 吨 5000 汽运 200 25KG/包 碳酸钙粉 - 吨 5000 汽运 200 25KG/包 木粉 80目 吨 750 汽运 50 25KG/包 稳定剂 8280型 吨 400 汽运 20 25KG/包 助剂 - 吨 1000 汽运 30 25KG/包 PVC膜 14s 吨 1600 汽运 80 350㎡/卷 转印膜 20s 吨 4 汽运 40 350㎡/卷 PUR包覆胶 - 吨 60 汽运 2 20KG/桶 木工胶 - 吨 10 汽运 0.5 20KG/桶 密度板基材 - 吨 600 汽运 15 3.8m³/托 实木基材 - 吨 2100 汽运 15 26.4m包 D3胶水 - 吨 200 汽运 20 1吨/桶 D3胶水瓶 - 万只 40 汽运 4 150个/袋 实木木皮 - 吨 63 汽运 25 85张/托 UV底漆* - 吨 4.8 汽运 20KG/桶 UV面漆* - 吨 4.8 汽运 20KG/桶 *说明：根据项目业主提供技术资料，每米多层实木线喷涂所需UV总油漆使用量约为16g，项目需喷涂的多层实木线产品为60万m，则总油漆用量为9.6t/a。 表1-2 原辅材料理化性质 序号 名称 理化性质 燃烧 爆炸性 毒性毒理 1 PVC粉 PVC 树脂粉为白色无定型粉末，具热塑性，无毒无臭，热稳定性和耐光性较差，80～85℃软化，A、早期着色降解：100～130℃，HCl 开始释放，但是释放速率极小，暴露在此温度下 10 天以上，PVC 逐渐变色；B、中期降解： 140～160℃，HCl 释放速率逐渐加大；C、完全降解：220℃以上，HCl 完全释放出来，无明显熔点， 120℃以内呈熔融状态。 不易燃 无毒 2 碳酸钙粉 主要成分为CaCO3，为白色固体状，无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825～896.6℃分解，在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。溶于稀酸，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液，几乎不溶于水。 不燃 无毒 3 稳定剂 （PVC稳定剂主要成分包括硬脂酸和PE蜡） 硬脂酸即十八烷酸，结构简式：CH3(CH2)16COOH，由油脂水解生产，纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，熔点56℃-69.6℃，沸点：232℃(2.0kpa)，相对密度：0.9408；溶解情况：不溶于水，在90-100℃下慢慢挥发。 可燃 无毒 聚乙烯蜡(PE蜡)，又称高片子蜡简称聚乙烯蜡。因其优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性而得到广泛的应用。正常生产中，这部分蜡作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，它可以増加产品的光泽和加工性能，作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。聚乙烯蜡与聚乙烯、聚丙烯、聚蜡酸乙烯、乙丙橡胶、丁基橡胶相溶性好。能改善聚乙烯、聚丙烯、ABS的流动性和聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯的脱模性。对于PVC和其它的外部润滑剂相比，聚乙烯蜡具有更强的内部润滑作用。 可燃 无资料 4 助剂 PVC加工助剂是一种自由流动的白色粉末，主要化学成分包括丙烯酸酯类共聚物和残留单体，丙烯酸酯类共聚物浓度范围为99%-100%，残留单体浓度＜0.1%。分解温度：280℃，着火点：大于390℃，产品不含有毒有机金属材料。加入PVC加工助剂的目的主要是为了加快PVC的塑化过程，保证熔体具有良好的流动性，提高制品的外观质量等综合功能。 可燃 无资料 5 UV底漆 液体，混合物，主要成分为环氧丙烯酸树脂10~25%、聚酯丙烯酸树脂10~25%、丙烯酸单体25~45%、光引发剂3-6%、填料10-20%，助剂0.1-0.5%，闪点闭杯＞93℃，密度1.3g/cm3。 可燃 低毒，LD50：4.6g/kg(大鼠经口)，LD50>2g/kg(兔经皮) 6 UV面漆 液体，混合物，主要成分为环氧丙烯酸树脂10~25%、聚酯丙烯酸树脂10~25%、丙烯酸单体25~45%、光引发剂3-6%、颜料10-20%，助剂0.1-0.5%，闪点闭杯＞93℃，密度1.3g/cm3。 可燃 低毒，LD50：4.6g/kg(大鼠经口)，LD50>2g/kg(兔经皮) 7 PUR包覆胶 白色乳状液体，主链含—NHCOO—重复结构单元的一类聚合物，溶于水，熔点170℃以上，固含量 100%，不含溶剂。 不易燃 无本品毒理学资料，可能对眼睛及皮肤有刺激性 8 D3胶水 乳白色乳液，有微弱特征性气味，主要成分为水40~80%、聚乙烯醇4~7%、VAE乳液（醋酸乙烯-乙烯共聚乳液）9~50%、 MIT（甲基异噻唑啉酮-杀菌剂）0.05~0.07%、助剂0.5~5%，溶于水，主要由胶：固化剂=20:1配比而成。 易燃 低毒 9 木工胶 乳白色液体，主链含—NHCOO—重复结构单元的一类聚合物，沸点100℃，水性聚氨酯胶黏剂。 不易燃 无本品毒理学资料，可能对眼睛及皮肤有刺激性 （2）主要设备 表1-3 项目设备一览表 序列 类别 规格（型号） 数量（单位：台） 备注 生产设备 1 自动配料机 8T 1 供料车间 2 混料机 SHR-800A 2 3 集成供料系统 15T 1 4 挤出生产线 SJSZ50 2 成型区域 5 挤出生产线 SJSZ65/132-YF240 13 6 PUR包覆机 PUR-350 4 包覆、转印区 7 PUR包覆机 PUR-650 1 8 包覆机 FMD-300 11 9 转印机 3T 2 10 分切机 1250M 3 11 空压机 PL37 3 空压机房 12 破碎机 22KW 1 磨粉车间 13 磨粉机 37KW 1 14 四面刨 3T 1 木加工区 15 四面刨 超伦3T 1 16 多刀锯 / 1 17 七头砂光机 S2W5 1 涂装生产线 18 九头砂光机 S2W7 2 19 2.5米三面除尘机 TFA02-4-250 1 20 双色真空喷涂机（底漆） TFE03-2-250 2 21 3米流平机 TFD03-2-250 2 22 8灯固化机 TFD05-2-250 4 23 3米输送机 TFA10-1-250 8 24 修色线条喷漆机 TFE01-1D-250 1 25 面漆线条喷漆机 TFE01-1D-250 1 26 横向流平机 TFD03-2-250 2 27 灌装机 2.2KW 2 D3胶水灌装使用 28 废气治理系统 / 2 29 除尘器 22KW 1 30 除尘器 37KW 1 31 除尘器 7.5KW*4 1 32 冷却塔 DBNL3-40 2 冷却水经冷却塔2次冷却后循环使用 33 循环水池 8m*20m*2.5m 1 2、工程内容及规模： （一）项目由来 随着社会不断的发展，人们对新型环保建材的要求越来越高，资源节约型和环境友好型社会成为我国经济和社会发展的一项长远战略方针，成为可持续发展的重要内容。木塑材料已成为天然木材，有色金属的理想代用品，在发达国家已成为具有技术含量高，商业竞争力强的支柱产业，在国民经济中占有重要位置，另一方面，它也是一种节能环保材料，开发该产品符合国家环保政策，当今世界木材日益短缺的警钟越敲越响，对深林资源的需求与保护生态环境的矛盾日益尖锐，因此，世界各国竞争开发以塑代木的新材料。 圣象新饰材(江苏)有限公司（以下简称“建设单位”）为了应对消费者对于新饰材的需求，拟租用江苏宏耐木业有限公司闲置厂房一栋，建筑面积约17017.58平方米，计划投资2000万元，建设新饰材及地板配件生产项目。其中项目新饰材中WPC饰材以PVC树脂粉、碳酸钙、PVC装饰膜等为主要原料，选购各类挤出机、覆膜机、转印机等设备，采用混合、挤出、包覆、转印等工艺，年产能力1500万米；新饰材MDF线条以密度板基材、PVC装饰膜等为主要原料，选购各类四面刨、覆膜机等设备，采用包覆、涂装等工艺，年产能力120万米；新饰材实木线条以实木基材、多层实木基材、UV油漆等为原料，采用包覆、涂装等工艺，形成年产420万米；地板配件D3胶水以外购成品胶水为原料，采用灌装机进行厂内分装，年分装规模为200吨，项目投产后可实现年销售额约1亿元，具有一定经济效益和社会效益。 项目计划投产时间为2019年3月。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，圣象新饰材(江苏)有限公司委托我单位承担本次“新饰材及地板配件生产项目”的环境影响评价报告表工作。我单位在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，并征求了当地环保行政主管部门的意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施后环境管理提供依据。 项目所涉及的消防、安全及卫生等问题不属于本评价范围，请公司按国家有关法律、法规和标准执行。 （二）项目产品方案及主要工程内容 1、项目产品方案 本项目生产规模及产品方案见表2-1。 表2-1 本项目生产规模及产品方案 序号 工程名称 产品名称 规格 生产能力 年运行时数h 1 新饰件生产线 WPC饰材 定制 1500万米 两班制，年生产280天，年生产6720h 3 MDF线条 定制 120万米 4 实木线条 定制 420万米 5 地板配件生产线 D3胶水 500ml 灌装200t/a 2、项目主要工程内容 项目公用及辅助工程详见表2-2。 表2-2 项目公用、辅助及工程内容 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料仓库 约800m2 钢结构 辅料仓库 约480m2 钢结构 半成品仓库 约1056m2 钢结构 产品仓库 约1336m2 钢结构 运输 / 汽车 公用工程 给水 自来水用量3948t/a 由自来水公司统一管网供给 排水 生活污水1134t/a 清污分流 生活污水经化粪池预处理后接管进入丹阳市沃特污水处理厂集中处理 供电 用电量20万度/年 由配套电网统一供电，配备1000 KVA变压器 冷却塔 40m3/h 冷却塔提供挤出冷却用水 环保工程 废水处理 生活污水 化粪池10m3 生活污水经化粪池预处理后接管进入丹阳市沃特污水处理厂集中处理 废气处理 WPC生产线配料投料、定长切割粉尘废气 风机风量18000m3/h 配套中央除尘装置（布袋除尘器）后通过15m高排气筒FQ-01高空排放 挤出废气 风机风量20000m3/h 配套光氧催化+活性炭组合处理工艺处理后经15m高排气筒FQ-02高空排放 砂光机打磨 风机风量18000m3/h 配套中央除尘装置（布袋除尘器）后通过15m高排气筒FQ-03高空排放 破碎、磨粉 风机风量23000m3/h 配套中央除尘装置（布袋除尘器）后通过15m高排气筒FQ-03高空排放 转印、包覆以及喷涂生产线 风机风量28000m3/h 配套过滤棉净化+UV光解装置+活性炭处理后通过15m高排气筒FQ-4高空排放 木加工废气 风机风量20000m3/h 配套中央除尘装置（布袋除尘器）后通过15m高排气筒FQ-05高空排放 固废处理 一般固废暂存场20m2 一般固废分类存放，满足环保要求 危险固废暂存间50m2 危险固废分类存放，满足环保要求 （三）产业政策、法律法规、区域规划及地利用相符性 1、产业政策 对照国家发改委《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）、《镇江市工商业产业结构调整指导目录》，本项目不属于其限制类、淘汰类及禁止类项目，属允许类，即本项目符合相关产业政策。 综上所述，本项目符合国家、江苏省、镇江市现行相关产业政策。 2、土地利用规划相符性分析 该项目租赁用地为工业用地，项目用地也不违反国土资发[2006]296号文《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》之规定，不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中限制用地项目和禁止用地项目。 因此，建设项目符合国家和地方的土地政策。 3、区域规划 （1）丹阳市经济开发区区域规划情况 丹阳经济开发区成立于1993年11月，是经江苏省人民政府批准的省级经济开发区待遇和优惠政策的开发区，根据苏政复[1993]56号文，开发区规划面积5.8km2。开发区是丹阳市城区的组成部分，产业以机械、电子、服装、食品等轻型新型工业为主。 1994年11月丹阳经济开发区管委会委托南京大学环境科学研究所、镇江市环境科学研究所对开发区12.8km2的面积进行环境影响评价和环境保护规划，并于1995年12月取得江苏省环保厅批复。 2005年清理整顿开发区，江苏丹阳经济开发区为第四批通过国家发改委审核公告的省级开发区之一，面积5.8km2，范围为东至泰山溢洪道、迎春路，南至新九曲河河岸，西至天禄路、沪宁铁路，北至丹桂路北侧。主要产业定位为新材料、仪器仪表、金属制品等。 2007年，根据丹阳市工业产业发展、交通等实际情况，开发区决定以审核范围为基础并进行适当扩大，并编制了新一轮开发区总体规划。根据开发区发展的进度，管委会委托江苏省环境科学研究院对开发区30.49km2的面积进行环境影响评价和环境保护规划，其中开发区一期（10.24km2）为基本建成区，规划对现状用地进行整合，规划以居住和行政商业用地为主，建设市级城市中心；开发区二期规划面积为20.25km2，规划主要引进产业类型主要以视光学、木业、电子信息、汽车零配件加工和五金工具制造为主，同时接纳目前南区的部分非化工搬迁项目，机械、包装印刷、医药器械等产业快速集聚的综合产业园。 2013年初对开发区原启动区进行了跟踪环境影响评价，并于2013年1月10日完成了评价的第二次公示。跟踪评价的区域范围与当初环评评价范围基本一致。由于种种原因，至今为止，跟踪评价的结论尚未最终出台并公布。 2016年丹阳市经济开发区新一轮的规划已有序展开，南京大学环境规划设计研究院有限公司正在编制《江苏省丹阳经济开发区发展规划（2016年-2030）》。根据与开发区政府相关部门与规划编制单位的沟通，该规划设定的范围、面积及产业定位如下： 四至范围：东至丹界路-麒麟路-老九曲河-泰山溢洪河-新九曲河-大力神科技，东南边界-大亚家具东南边界-圣象集团东边界；西南方向至京沪铁路；北至通港路-北二经路-北五纬路-北三经路-通港路-站前路。 占地面积：31.4km2。 产业定位：木业加工、五金工具、汽车零部件、视光学产业、电子信息产业、新型建材、现代服务业。 园区简述：丹阳经济开发区是长三角区域沪宁发展带上重要的商品流通中心和新兴的制造业基地，是丹阳市的政治、绎济、文化中心，并将逐步建设成为具有江南水乡特色和历史文化特色的现代化生态工贸新城。 根据新一轮的规划可知，本项目所在地纳入《江苏省丹阳经济开发区发展规划（2016年-2030年）》范围内；项目从事为新饰材及地板配件项目，产业定位也符合其准入条件。 （2）区域规划环评情况： 2013年初对开发区原启动区进行了跟踪环境影响评价，并于2013年1月10日完成了评价的第二次公示。跟踪评价的区域范围与当初环评评价范围基本一致。由于种种原因， 至今为止，跟踪评价的结论尚未最终出台并公布。 4、相关法规政策相符性 本项目位于太湖流域三级保护区内，对照《江苏省太湖水污染防治条例》（自2018年5月1日起施行）；“在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。对照本项目工艺及污染物产生和排放情况，本项目无工业废水外排，不属于该防治条例禁止类项目，因此，本项目建设与《江苏省太湖水污染防治条例》相符。 对照本项目工艺及污染物产生和排放情况，本项目不属于该防治条例禁止类项目，因此，本项目建设与《江苏省太湖水污染防治条例》相符。 （四）、“三线一单”相符性分析 1、生态红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），项目附近主要生态功能区如表2-3所示。 表2-3 项目周边生态红线区域 红线区 域名称 主导生 态功能 红线区域范围 面积 与本项目方位距离m 一级管 控区 二级管控区 总面积 一级管 控区 二级管 控区 京杭大运河（丹阳市）洪水调蓄区 湿地生 态系统 保护 - 北起与丹徒交界处，流经练湖、开发区、云阳镇、陵口镇、吕城镇，南至与武进交界处，沿河两岸 100 米范围内的区域 11.19km2 - 11.19km2 SW,2100 由上表可知，本项目拟建地不在生态红线保护区内，项目建设与《江苏省生态红线区域保护规划》相关要求相符。 项目所在区域生态红线保护规划情况见附图4。 2、环境质量底线 根据现状监测资料可知，项目所在地的大气、地表水及所在区域声环境质量良好。该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 3、资源利用上线 项目用水主要为生活用水及冷却系统补充水，用水量较小；本项目采用成熟可靠的工艺技术，能耗、物耗低，符合资源利用上线要求；项目占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目从事地板等配套生产，经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 同时，2016年丹阳市经济开发区新一轮的规划已有序展开，南京大学环境规划设计研究院有限公司正在编制《江苏省丹阳经济开发区发展规划（2016年-2030）》。根据新一轮的规划可知，本项目所在地已纳入《江苏省丹阳经济开发区发展规划（2016年-2030年）》范围内；项目从事新饰材及地板配件生产，产业定位也符合其准入条件。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 （五）、与《“两减六治三提升”专项行动方案》的相符性 根据《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知》（苏发[2016]47号）和《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30号）中文件精神，“…（二）强制重点行业清洁原料替代：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。…” 本项目产品属于上述文件中的人造板行业，根据文件精神项目包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。根据目前市场情况，目前企业计划使用油漆均为低VOCs含量的UV漆，所用胶粘剂为水性低VOCs含量，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》的相关要求。 （六）、与大气污染防治相关规划的相符性 国函[2012]146号国务院《重点区域大气污染防治“十二五”规划》“第三条、统筹区域环境资源，优化产业结构与布局（二）严格环境准入，强化源头管理 4.提高挥发性有机物排放类项目建设要求：……新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于90%，安装废气回收/净化装置”；《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发（2014）1号）及《江苏省大气污染防治行动计划实施方案》“二、强化工业污染治理，削减大气污染物排放总量 （八）积极推进挥发性有机物污染治理。加强有机化工、医药、表面涂装、塑料制品、包装印刷等挥发性有机物排放重点行业综合整治，全面推进有机废气综合治理。”；《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）“……确保 VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装 、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%…….。”。本项目对车间内各工段有机废气收集后通过uv光催化氧化+活性炭组合废气处理设施收集处理，废气收集率达90%以上，配套的对有机废气的处理率达到90%，因此本项目的建设符合《重点区域大气污染防治“十二五”规划》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）、《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发（2014）1号）及《江苏省大气污染防治行动计划实施方案》中的相关要求。 对照关于印发《镇江市颗粒物无组织排放深度整治实施方案》的通知(镇大气办〔2018〕2号，本项目不属于文件中火电、水泥、砖瓦建材、钢铁炼焦、碳素、燃煤锅炉、船舶运输、港口码头等重点行业以及其他行业中无组织排放较为严重的重点企业，项目业主拟对企业生产过程中的配料、混料、物料加工与处理等均采取了有效的集气措施减少无组织粉尘排放，因此，项目颗粒物排放符合《镇江市颗粒物无组织排放深度整治实施方案》文件要求。 （七）建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围环境概况 地理位置：本项目拟建地位于丹阳市开发区大亚木业园内，租用原宏耐地板闲置厂房，具体地理位置见附图1； 厂区平面布置：项目主要利用江苏宏耐木业有限公司闲置厂房，厂区具体平面布置见附图2； 厂界周围环境现状：该项目东侧为大亚木业园拟建企业，南侧为122省道，西侧、北侧均为木业园车间，厂界周围具体环境现状见附图3。 （八）工作制度和劳动定员 工作制度：本项目采用两班制作业，每班作业时间12小时，年运行280天。 劳动定员：本项目配备员工90人，本项目厂内不设置食堂和宿舍，职工午餐采用外送盒饭。 |
| 3、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目租用车间原为大亚圣象家居股份有限公司“年产500万平方米仿实木强化地板工程技改项目”，2006年10月17日《大亚圣象家居股份有限公司年产500万平方米仿实木强化地板工程技改项目环境影响报告表》通过丹阳市环境保护局审批，该项目目前已建成投产。该项目在实际生产过程中，原辅材料、污染物产排情况及污染防治设施等与原环评相关内容已明显不符，但该项目一直未办理相关环保手续。根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏 环委办[2015]26 号）和《丹阳市清理整治环保违法违规建设项目工作方案》（丹政办发[2016]82 号）文件要求，对于已取得环境影响批复的项目，发生重大变化的，应按照“登记一批”的要求，公司于2016年开展了自查评估，满足并完成了登记。 大亚圣象家居股份有限公司“年产500万平方米仿实木强化地板工程技改项目”包括浸渍纸生产线、贴面生产线和地板加工生产线三条生产线。 浸渍纸生产线以表层纸、平衡纸及装饰纸为原纸，通过浸渍、干燥、冷却、切纸、堆垛等工序，最后得到产品留库待用。 贴面生产线以高密度纤维板通过自动进料、清扫除尘、铺叠组坯、快速出板及进坯、热压、人工修边、堆垛、贮存陈化等工序得到贴面板成品。 地板加工生产线将贮存陈化后的贴面板通过自动进料、多片锯开料、自动翻转、开纵榫槽、封漆、双端铣开横榫槽、翻转检验、堆叠成垛、包装、收缩薄膜覆包等工序，将成品包装入库。 大亚圣象家居股份有限公司“年产500万平方米仿实木强化地板工程技改项目”在业期间产污及环保措施一览表见表2.4。 表2-4 该项目生产期间环保措施一览表 类别 污染源 现有措施 废气 木加工粉尘 经集气吸尘罩收集后通过三套旋风分离器及脉冲布袋收尘器处理后通过3根15m高的排气筒高空排放 热压干燥工段甲醛、氨气 经车间分段收集后通过3根15m高的排气筒高空排放 车间排风扇直接排入外环境 封蜡废气 经收尘除尘系统引风机引出后15m排气筒高空排放 废水 生活污水 化粪池预处理接管丹阳市沃特污水处理厂集中处理 工业废水 厂区污水处理站预处理后接管丹阳市沃特污水处理厂集中处理 噪声 生产设备噪声 厂房隔声、距离衰减等 固废 废边角料 回收利用作为大亚集团其他产品的原料 粉尘木屑 废胶水桶 厂家回收 废润滑油 委托镇江新宇固废有限公司处置 废油漆桶 生活垃圾 环卫清运 根据丹阳市环保局信访科提供资料，企业自运行以来未出现过信访事件。企业自运行以来，各设备运行正常，未曾出现过污染环境事故。 现该项目目前已停产，并完成退场清理工作，车间已空置，无历史遗留环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 丹阳市地处太湖流域上游地区，座落在江苏省南部、镇江与常州之间，地处东经119°24＇～119°54＇、北纬31°45＇～32°10＇；全市土地面积1047平方公里，其中陆地面积850.2平方公里，占总面积的81.2%，水域面积196.8平方公里，占18.8%；全市南北长44公里，东西宽32.5公里；东邻武进县，南毗金坛市，西与丹徒县交界，北与扬中市隔江相望。沪宁铁路、沪宁高速公路和312国道横穿境内，京杭大运河横穿境内，水陆交通十分便利。 2、气象特征 丹阳市处在亚热带与南温带的过渡性气候带中，具有明显的季风特征，四季分明，降水丰沛，光照充足。年平均气温15°C，年日照量为2021小时，无霜期230天，平均降水量为1058.4毫米/年。春秋两季为冬夏季风交替时期，常出现冷暖、干湿多变的天气；夏季盛行海洋来的东南风，以炎热多雨天气为主，6月中下旬该地区进入梅雨期，天气闷热潮湿，雨量集中，多雷雨、大雨或暴雨；冬季以寒冷少雨天气为主。根据丹阳市气象站提供的资料，其主要气象气候特征见下表3-1。 表3-1 主要气象气候特征表 项 目 单 位 数 值 气温 年平均气温 ℃ 14.9 极端最高温度 ℃ 38.8 极端最低温度 ℃ -18.9 最热月平均温度（7月） ℃ 27.7 最冷月平均温度（1月） ℃ 1.9 风速 年平均风速 m/s 2.9 最大风速 m/s 23.0 气压 年平均大气压 kPa 101.4 相对湿度 年平均相对湿度 % 78 最热月平均相对湿度（7月） % 86 最冷月平均相对湿度（1月） % 74 降雨量 年平均降水量 mm 1058.4 日最大降水量 mm 234.3 年最大降水量 mm 1628 主导风向 常年主导风向 偏东风 夏季主导风向 E SW 冬季主导风向 NE NW 3、水文 丹阳境内河道纵横，湖塘星罗棋布。太湖水系、长江水系以宁镇山脉为分水岭，分布在南部和北部，北部的长江水系流域面积占全市总面积的10.7%，该区域河流短小，发源于宁镇丘陵，大多由西流向东，注入长江。夏季流量多而急，冬季流量少而慢。南部的太湖水系流域面积占全市总面积的89.3%，该区域河流由北向南，汇集了宁镇丘陵低山南麓和茅山北麓的地表水，注入金坛市的长荡湖和常州市的滆河，具有流量大、流速慢、水位变化小等特点。太湖水系的南部和东部地区，多天然湖塘。京杭运河和九曲河将两大水系连在一体。其中京杭运河丹阳境内长28.6km，流域面积 543km2；九曲河全长27.6km，流域面积326km2，都是丹阳境内骨干河道。太湖水系的主要河流有丹金漕河（境内长18.4km，流域面积120km2）、香草河（境内长22.45km，流域面积112km2）、简渎河（境内长16.5km）、鹤溪河、新鹤溪河、越渎河、新河）和中心河等。长江水系主要河流有夹江（长12.5km）、太平河和超瓢港等。项目所在区域水系概化见图5。 4、生态 ⑴陆生生态 本项目所在地区属北亚热带季风气候的温暖地带，光、热、水资源较丰富，宜于多种作物的生长繁育。低山丘陵地带以黄棕壤为主，平原地带以水稻土为主。天然植被主要是落叶、常绿阔叶混交林，落叶阔叶树有麻栎、黄连木、山槐、枫杨等；常绿阔叶树有青冈栎、苦赭、石楠等。但因人类活动的影响，原生植被已残留甚少，现有的是人工栽培的用材林、薪炭林、各种经济林和大片的农田植被。全市鸟类100多种。其它野生动物20多种。 ⑵水生生态 评价区内鱼类资源丰富，青草鱼、鲢鳙鱼、鲤鲫等淡水鱼类和鳇、鲶、鳝等非人工养殖鱼类均有大量产出。境内长江鱼类有90多种，其中刀鱼、鲥鱼、鳗鱼、河豚是名贵的鱼类；白鳍豚、中华鲟是我国珍稀动物，其溯河回游经过该地长江水域。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 （一）环境空气质量现状： 本项目大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，现状调查需调查项目所在区域环境质量达标情况及有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据，本项目评价因子考虑为颗粒物及TVOC。基本污染物数据来源于《镇江市环境状况公报（2017）》，镇江市丹阳市环境空气见表3-1。 表3-1 空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/µg/m3 标准值 /µg/m3 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 15 60 25.00 达标 24小时平均第98百分位数 27 150 18.00 NO2 年平均质量浓度 44 40 110.00 不达标 24小时平均第98百分位数 96 80 120.00 CO 24小时平均第95百分位数 1200 4000 30.00 达标 O3 24小时平均第95百分位数 157 160 98.13 达标 PM10 年平均质量浓度 53 70 75.71 达标 24小时平均第95百分位数 101 150 67.33 PM2.5 年平均质量浓度 46 35 131.43 不达标 24小时平均第95百分位数 85 75 113.33 根据《镇江市改善空气质量强制污染物减排方案》（镇政发[2018]22号）、《镇江市颗粒物无组织深度整治实施方案》（镇大气办[2018]2号），通过进一步颗粒物的无组织排放整治、铸造行业烟气粉尘专项整治、施工扬尘污染整治、高污染车辆及油品质量管控、大气环境质量状况可以得到进一步改善。 根据丹阳市环境监测站于2018年3月7日对该地区的大气监测结果，该区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，故该区域环境空气质量良好。 具体监测内容及统计结果详见下表3-2。 表3-2 大气环境质量现状监测统计结果（单位：mg/m3） 项目 SO2 NO2 PM10 监测结果 小时均值 0.013～0.016 0.012～0.036 —— 日均值 0.015 0.022 0.020 评价标准(日均值) 0.15 0.08 0.15 评价标准（小时均值） 0.5 0.2 —— （二）地表水环境质量现状： 本次地表水环境质量现状评价利用丹阳市环境监测站2018年5月常规例行监测统计资料来区域地表水京杭大运河的水环境质量现状，具体监测及评价结果见下表3-3。 表3-3 地表水水质现状监测及评价结果表（mg/L，pH无量纲） 污染物 pH 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 COD 石油类 监测结果 宝塔湾断面 7.81 3.8 0.59 0.15 9 0.02 人民桥断面 7.14 3.1 0.90 0.16 10 0.03 IV类水质标准 6~9 ≤8 ≤1.5 ≤0.3 ≤30 ≤0.5 由上表可知，评价区域京杭大运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，评价区地表水环境质量现状良好。 （三）声环境质量现状： 根据丹阳市环境监测站于2018年10月16日噪声现场监测结果，本项目拟建地噪声监测点监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，122省道（机场路）道路两侧监测点符合4a类标准，其监测统计结果见下表3-4。 表3-4 评价区声环境质量现状监测及评价结果（单位：dB（A）） 监测点号 测量时段 等效A声级dB（A） 评价标准 评价结果 东厂界1# 昼间 56.2 60 未超标 夜间 48.1 50 未超标 南厂界2# 昼间 68.7 70 未超标 夜间 54.7 55 未超标 西厂界3# 昼间 56.3 60 未超标 夜间 46.3 50 未超标 北厂界4# 昼间 54.7 60 未超标 夜间 44.8 50 未超标

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-5 主要水环境、生态环境保护目标 环境要素 环境保护对象 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气 环境 路巷村居民区 西北 ＞560 800户/1960人 二级 御河熙岸小区 西 ＞580 1000户/3500人 东南新城小区 西 ＞550 1200户/4200人 大吴巷村 东南 ＞280 150户/525人 水环境 京杭运河 西 ＞2100 中型河流 Ⅳ类 九曲河 北 ＞400 中型河流 Ⅲ类 生态环境 京杭大运河（丹阳市）洪水调蓄区 西 ＞2100 总面积11.19km2 洪水调蓄区 二级管控区 表3-6 环境空气保护目标一览表 序号 经纬度 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m N E 1 119.6175 31.9960 主城区居民区 人群健康 二级 西北 560 2 119.6092 31.9902 主城区居民区 人群健康 二级 西 550 3 119.6204 31.9882 大吴巷村 人群健康 二级 东南 280 4 119.6240 31.9888 洪巷村 人群健康 二级 东南 589 5 119.6241 31.9840 贺巷村 人群健康 二级 东南 840 6 119.6241 31.9786 南庄村 人群健康 二级 东南 1300 7 119.6251 31.9726 姜家村 人群健康 二级 东南 1910 8 119.6317 31.9839 邹家桥 人群健康 二级 东南 1440 9 119.6353 31.9893 蒋家湾 人群健康 二级 东南 1670 10 119.6407 31.9873 排湾村 人群健康 二级 东南 2200 11 119.6335 31.9936 徐巷村 人群健康 二级 东北 1460 12 119.6341 31.9956 倪家村 人群健康 二级 东北 1700 13 119.6200 31.9952 荆林集镇 人群健康 二级 东北 730 14 119.6214 31.9741 中王村 人群健康 二级 南 1680 15 119.6299 31.9769 洪姜村 人群健康 二级 东南 1780 16 119.6158 31.9698 黄坡庄 人群健康 二级 南 2080 17 119.6133 31.9716 甘贺庄 人群健康 二级 南 1910 18 119.6106 31.9752 西王庄 人群健康 二级 西南 1580 19 119.6073 31.9805 后庄村 人群健康 二级 西南 1180 20 119.6070 31.9858 黄狄村 人群健康 二级 西南 921 21 119.5984 31.97856 李家村 人群健康 二级 西南 1990

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、大气环境：项目所在地环境空气质量功能区划为二类区，常规污染因子二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准中的二级标准；TVOC参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，HCL 执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 采用标准 二氧化硫（SO2） 年平均 60µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单二级标准 24小时平均 150µg/m3 1小时平均 500µg/m3 二氧化氮（NO2） 年平均 40µg/m3 24小时平均 80µg/m3 1小时平均 200µg/m3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160µg/m3 1小时平均 200µg/m3 颗粒物（粒径小于等于10µm） 年平均 70µg/m3 24小时平均 150µg/m3 颗粒物（粒径小于等于2.5µm） 年平均 35µg/m3 24小时平均 75µg/m3 TVOC 8小时平均 600µg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D HCL 24小时平均 15µg/m3 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 1小时平均 50µg/m3 2、水环境：根据2003年3月江苏省水利厅和江苏省环境保护厅编制的《江苏省地表水(环境)功能区划》，京杭运河丹阳段2020年前水域功能类别为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类水标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/l 序号 评价因子 Ⅳ类 1 pH 6～9 2 COD ≤30 3 NH3-N ≤1.5 4 TP ≤0.3 5 TN ≤1.5 6 DO ≥3 3、声环境：建设项目所在地属于工业集中区为2类声环境功能区，122省道道路两侧为4a类声环境功能区。区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准，具体标准见下表。 表4-3 声环境质量标准值 单位：Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染物排放标准 | 1、废气：颗粒物、HCL废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，塑料挤出、喷漆、光固化工段以及包覆等工段挥发产生的VOCs废气执行江苏省地方标准《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1中TVOC排放标准，无组织废气执行DB32/3152-2016表2中无组织排放监控浓度限值要求，具体标准见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准值 单位mg/m3 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准来源 颗粒物 120 15 3.5 1.0 《大气污染物排放标准》（GB16297—1996） HCL 100 15 0.26 0.20 VOCs 40 15 2.9 2.0 江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016） 2、废水：项目无工艺废水产生及排放。洗手、冲厕等生活污水经厂内普通化粪池预处理后，接入丹阳沃特污水处理厂进一步处理，其排水执行丹阳沃特污水处理厂接管标准。丹阳沃特污水处理厂尾水排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)相应要求，见表4-5。 表4-5 生活污水接管标准（单位：mg/L） 指标（mg/L） 级别 pH COD 氨氮 SS 总磷 接管标准 6～9 ≤350 ≤25 ≤400 ≤8 尾水排放标准 6～9 ≤50 ≤5 ≤10 ≤0.5 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准。具体标准见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4类 70 55 4、固废：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号），危险工业固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 表4-6 全厂污染物排放量汇总表 单位：t/a 类别 污染物名称 本项目 全厂排放控制总量（接管量/排放量） 产生量 削减量 排放量 废水 生活污水 废水量 1134 0 1134 1134 COD 0.397 0 0.397 0.397/0.034 SS 0.227 0 0.227 0.227/0.007 NH3-N 0.0227 0 0.0227 0.0227/0.003 TP 0.00347 0 0.00347 0.00347/0.0003 废气 有组织 颗粒物 7.518 7.36098 0.15702 0.15702 HCL 0.04 0 0.04 0.04 VOCs 2.795 2.5875 0.2075 0.2075 无组织 颗粒物 0.574 0 0.574 0.574 HCL 0.01 0 0.01 0.01 VOCs 0.682 0 0.682 0.682 固废 一般工业固废 452.53 452.53 0 0 危险工业废物 9.93 9.93 0 0 生活垃圾 5.04 5.04 0 0 总量平衡方案： 1、废水：该项目废水及其污染物排放总量纳入丹阳沃特污水处理厂统一控制。 2、废气：项目大气污染物有组织排放量实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代，在丹阳市开发区范围内平衡；无组织废气排放量向丹阳市环保局申请备案。 3、固废：所有固废均可在区域内转移处置或利用，最终以零排放原则实行控制。 |

# 五、项目工程分析

1.生产工艺流程及简述（图示） 1.1 WPC饰件（木塑踢脚线、扣条、木塑墙板）生产工艺及产污环节 图1-1 WPC新饰材生产工艺图 工艺流程简述： （1）投配料：项目根据木塑踢脚线、扣条、木塑墙板等不同产品需求，采用自动拆包机、配料机，将PVC粉末、碳酸钙粉、木料、稳定剂、助剂、磨粉料等按比例进行称重匹配，并输送至混料设备，项目投料、配料均为自动化密闭操作。 （2）混料：将 PVC 磨粉料、PVC树脂粉、碳酸钙粉、稳定剂等原材料按一定比例用高速搅拌机混合搅拌。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度，搅拌时间约 20 分钟，然后使用全封闭式管链输送系统将粉料送入挤出机料斗。 （3）挤出成型： 经混合搅拌后的物料通过输送机自动输送至挤出机投料口内。物料在螺杆旋转作用下，通过料筒内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段，在此松散物料被向前输送同时被压实；在压缩段，螺槽深度变浅，进一步压实，同时在料筒外加热和螺杆与料筒内壁摩擦剪切作用下，料温升高开始熔融，压缩段结束，进入均化段，在此，物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品。机头模具内部布有盘管，冷却水循环流动使模具温度降低，以利于板材成型与模具及时分离。挤出工段加热采用电加热，加热温度120℃左右。因注塑时难免有受热不均匀使塑胶粒子挥发因素，注塑时产生少量VOCs，根据 PVC 理化性质，HCl少量释放出来，但本项目添加稳定剂，可以中和和吸收 PVC 热分解时释放出的氯化氢，从而大大抑制 PVC 热降解反应。因此本工序会产生少量的VOCs和 HCL。 挤出成型的制品经过挤出机组的定型台冷却，冷却采用水床冷却，冷却自来水直接接触制品，水床冷水外接循环冷却系统（包括冷却塔及冷却水池），经循环冷却系统处理后可循环使用，不外排。冷却出水的制品经挤出线吸湿台真空抽湿后，进行定长切割，转入下道工序进行表面转印或者包覆处理。 （4）转印/包覆 根据产品需求不同，对WPC饰材进行表面转印或者覆膜处理。 转印：WPC饰材在输送导辊的传动下通过转印机的上下辊轮，同时，印有各种花纹图案的转印膜也在导向柱的引导下通过平面热转印机的硅胶辊。硅胶辊通过加热系统加热，达到120℃。在一定压力下，回转硅胶辊把印有花纹图案的转印膜压向WPC板，在硅胶辊和支撑辊挤压下，转印膜上的花纹图案被转印在WPC板材上。 覆膜：覆膜所用材料为PVC包覆膜，采用自动覆膜机进行。覆膜时利用包覆胶涂覆PVC包覆膜，利用包覆设备将PVC膜和基材贴合，再经温度约60℃的烘烤部烘干以增强包覆紧密性，时间约2s。 （6）裁切、包装：转印或覆膜后的 PVC 饰材，根据客户需要裁切成不同规格的 PVC 饰材，然后包装车间包装入库。 （7）破碎、磨粉：将PVC挤出的边角料进行破碎后用磨粉机磨成一定的粒径，回用于生产。 1.2密度板踢脚线（MDF）生产工艺及产污环节 图1-2 密度板踢脚线（MDF）生产工艺图 工艺流程简述： （1）单板分切：按规定尺寸进行密度板基材切割，将木板切割成所需规格。 （2）四面刨成型：利用四面刨床对切割好的基材进行刨加工，以四面刨为主要代表的多刀轴成型铣削加工是木材加工中应用最为普遍的一种加工形式，主要用于木制品零部件的各种成型加工。经其加工的木制品可获得精确的宽、厚尺寸，以及截面形状和表面光洁度。本工序产生颗粒物废气和木屑。 （3）覆膜：覆膜所用材料为PVC包覆膜，采用自动覆膜机进行，与WPC饰材包覆共线，工艺完全相同。覆膜时利用包覆胶涂覆PVC包覆膜，利用包覆设备将PVC膜和基材贴合，再经温度约60℃的烘烤部烘干以增强包覆紧密性，时间约2s。 本工序胶粘剂中有机成分挥发产生有机废气。 （7）裁切修边：将覆膜后的制品进行进一步定长裁切修边，产生粉尘和边角料。 （8）包装入库：加工好的成品包装入库。 1.3实木踢脚线生产工艺及产污环节 图1-3 实木踢脚线生产工艺图 工艺流程简述： （1）四面刨成型：利用四面刨床对指接板进行刨加工，以四面刨为主要代表的多刀轴成型铣削加工是木材加工中应用最为普遍的一种加工形式，主要用于木制品零部件的各种成型加工。经其加工的木制品可获得精确的宽、厚尺寸，以及截面形状和表面光洁度。本工序产生颗粒物废气和木屑。 （2）砂光：采用砂光机对实木板表面进行精细砂光，会产生颗粒物废气。 （3）覆膜：覆膜所用材料为PVC包覆膜，采用自动覆膜机进行。覆膜时利用包覆胶涂覆PVC包覆膜，利用包覆设备将PVC膜和基材贴合，再经温度约80℃的烘烤部烘干以增强包覆紧密性，时间约2s。切割后的板材90%（27万m2/a）经覆膜机覆保护膜（PVC膜），保护膜具有不同的图案花色，对产品起到很好的保护及美化效果；本项目所用覆膜机为PUR热熔胶包覆机，具有整体机身和精密的自动传送系统，工作速度可以达到50m/min；PUR热熔胶在热熔胶包覆机中加热约40min熔融后（电加热，加热温度为130℃），PVC包覆膜快速滑过出胶温度为130℃到150℃的刮胶头，经过PUR热熔胶包覆机自带的传送系统完成传送覆膜过程。 其余10%的板材（3万m2/a）按客户要求经打印机印刷各种图案，此类产品一般用作电视墙装饰；印刷后的产品于车间自然环境下风干即可出售，不进行烘干等印后加工。 本工序胶粘剂中有机成分挥发产生有机废气，同时产生盛胶粘剂的废塑料桶。 （4）裁切修边：将覆膜后的制品进行采用裁切修边，产生粉尘和边角料。 （5）包装入库：加工好的成品包装入库。 1.4多层实木踢脚线生产工艺及产污环节 图1-4 多层实木踢脚线（60万米）生产工艺图 工艺流程简述： （1）单板分切：按规定尺寸进行多层实木基材切割，将木板切割成所需规格。 （2）四面刨成型：利用四面刨床对切割好的基材进行刨加工，以四面刨为主要代表的多刀轴成型铣削加工是木材加工中应用最为普遍的一种加工形式，主要用于木制品零部件的各种成型加工。经其加工的木制品可获得精确的宽、厚尺寸，以及截面形状和表面光洁度。本工序产生颗粒物废气和木屑。 （3）覆膜：同实木线 （4）真空UV喷涂流水线：为整体自动化生产线，上料后经涂腻子—干燥—砂光—1真空底漆—UV固化—2真空底漆—UV固化—砂光—修色面漆—UV固化—面漆—UV固化。 ①涂腻子：使用腻子粉进行涂腻子，目的主要对木材表面进行填平，腻子具有填充性好、硬度佳、封闭性强、附着力稳定、易打磨等特点，为后面上漆工序作打底子准备。 ②干燥：涂腻子完成后用专用干燥机进行干燥。腻子受热产生少量有机废气。 ③砂光：采用砂光机对涂腻子后的多层板表面进行精细砂光，会产生颗粒物废气。 ④UV喷涂（1底2面）：喷漆在密闭UV喷涂设备进行UV底漆的真空喷涂加工，UV底涂设备为全封闭，喷涂设备配套负压抽真空回收设施，喷出的多余漆液经抽真空设施全部抽回回用，不浪费多余漆液。底涂后的2道面漆，采用干式自动喷漆设备，半成品分别经过2底2面喷涂，经设备配套的UV干燥设施进行光固化，光固化光辐射强度＜200mj/cm2，光固化时间在数秒内完成，光固化过程正常温度在40~50℃之间，无需后续的晾干即直接完成漆膜的固化，本工序产生喷漆废气、光固化废气、盛放油漆的废包装桶。 ③包装入库：喷漆完成后即得到产品，经包装后入成品仓库。 1.5 地板配件乳胶（聚醋酸乙烯酯乳胶）分装线工艺流程及产污环节 图1-5 地板配件乳胶分装线工艺流程图 工艺流程简述： 项目地板配件分装主要为外购地板专用乳胶聚醋酸乙烯酯乳胶（规格为吨桶装）经厂内自动分装灌装线灌至小瓶（规格500g）后入库待售，原料吨桶由原厂家回收重复使用，项目分装所用包装瓶为外购，无需清洗，该胶水为水性胶水，安全无毒，灌装基本无废气产生。 2、主要产污环节和排污特征 主要产污环节及排污特征具体见下表5-1。 表5-1 项目建成后公司主要产污环节和排污特征 类别 代码 产生点 污染物 特征 去 向 废气 G1-1 供料系统 颗粒物 连续 粉尘收集后经中央除尘器（布袋除尘器）净化处理通过15m高排气筒FQ-01高空排放 G1-3 定长切割 颗粒物 连续 G1-2 挤出成型 VOCs、HCL 连续 挥发废气经过光氧催化装置+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒FQ-02高空排放 G1-4 破碎、磨粉 颗粒物 间歇 粉尘收集后经中央除尘器（布袋除尘器）净化处理通过15m高排气筒FQ-03高空排放 G4-3/ G3-2 喷涂线砂光 连续 G1-5 转印 VOCs 连续 / 集风系统收集后一并经光氧催化装置+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒FQ-04高空排放 G1-6 包覆 G2-2 G3-3 G4-2 G4-4 UV喷漆及固化 颗粒物、VOCs 过滤棉 G1-7 WPC裁切 颗粒物 连续 粉尘收集后经中央除尘器（布袋除尘器）净化处理通过15m高排气筒FQ-05高空排放 G2-3 木质产品裁切修边 颗粒物 连续 G3-4 G2-1 密度板木加工 颗粒物 连续 G3-1 实木木加工 G4-1 多层实木木加工 废水 W1 职工生活 COD、SS、NH3-N、TP 连续 化粪池预处理后接管丹阳市沃特污水处理厂处理达标后排放京杭运河 噪声 N 各类生产设备、废气处理风机、泵 噪声 连续 选用低噪声设备，厂房隔声、消声、减震 固废 S1-1 转印 废转印膜 间断 外售资源利用 S1-2/ S2-2/ S3-2/ S4-2 包覆 废包覆膜 间断 外售资源利用 S1-3 WPC裁切 塑料 边角料 间断 外售资源利用 S2-1/ S2-3/ S3-1 / S3-3/ S4-1 木加工 木屑、边角料 连续 外售资源利用 S4-3 喷漆车间 废油漆桶 间断 委托有资质单位处置 — 包覆车间 废胶桶 间断 — 中央除尘装置 木质粉尘 间断 外售资源利用 — 中央除尘装置 塑料粉末 间段 外售资源利用 — 冷却池定期清理 污泥 间断 外售资源利用 — 喷漆房废气处理设施 废活性炭 间断 委托资质单位处置 — 废过滤棉 间断 — 喷漆台维护 废手套 间断 — 职工生活 生活垃圾 间断 环卫清运 3、运营期水量平衡： 本项目用水主要为生活用水、冷却塔补充用水。 ①生活用水：按照国家《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）第17页，工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额为30～50L/人·班，本项目不设食堂、浴室等，本报告结合当地经济发展水平，用水采用50L/人·班计，全厂职工90人，两班制生产，每班12小时，年工作日280天。用水量：0.05×90×280＝1260t/a，90%外排，10%损耗。 ②冷却塔用水：厂内设置冷却塔2套，为二级冷却，冷却水循环量为40m3/h，年循环量共计268800 m3，补充水量占循环水量的1%，类别同类项目，冷却系统用水可以长期使用，不外排。 本项目水量平衡见图5-2。 图5-2 项目水平衡图 （单位：m3/a） 4、营运期主要污染工序 （1）废气 ①WPC生产线配料投料、定长切割粉尘废气（FQ-01） a、投料工段（G1-1） 本项目在各种原材料入厂后，按需利用全自动拆包机投入配料系统备料罐备用，产生少量的粉尘，项目混料、上料工序均在全封闭条件下进行，故产生的粉尘量极少，类比同类项目，粉尘的产生量按粉状原辅材料（PVC树脂粉5000t、木粉750t、碳酸钙粉5000t、稳定剂 400t、助剂1000t）使用量的0.02％计算，则投料工段的粉尘产生量约为 2.43t/a，以每天投料时间6小时，每年工作280天计，排放速率为1.45kg/h。 b、定长切割粉尘（G1-3） WPC饰材完成包覆或者转印后进行定长切割，切割时产生少量粉尘，类比同类项目，粉尘产生量约为原料使用量的0.02%，则裁切工段的粉尘产生量约为 1.22t/a，作业时间按6720h/a，排放速率为0.18kg/h。项目定长切割工部分别设置集气软管，集中收集粉尘后与投料工段粉尘废气一并处理。 项目业主拟将投料车间粉尘废气及定长切割工段粉尘废气集中收集后一并通过脉冲布袋收尘器收尘后，除尘系统风机风量为 18000m3/h，收集率达95%，去除率可达99%以上（以99%计），尾气通过15m高排气筒排空。 ②塑料改性及挤出成型废气（G1-2） 本项目挤出工序（ 挤出、成型一体机） 温度在 120℃左右，在此温度下 PVC 树脂在分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生有机污染物和 HCL 等污染物（G1-2、G1-3）。本项目废气产生量类比湖南海鑫新材料股份有限公司塑料制品（水稻育秧盘、PVC 层压板）生产项目，加热分解产生单体按 100-200 克/吨产品，即仅占总量的 0.01%-0.02 %。同时产生微量 HCL，产生量约为原辅料用量的 0.001%。因此本项目 VOCs 产生量为 1t/a，HCL 产生量为0.05t/a。本项目采用集气罩对该工艺废气进行收集，收集的有机废气经光氧催化+活性炭净化器处理后，最终经过 15 m排气筒排放。 本废气处理系统风机风量为 20000m3/h，集气罩对有机废气的收集效率约 80%，其余 20%以无组织形式排放，系统对有机废气处理效率为 90%， ③砂光机打磨废气、破碎、磨粉废气（G1-4、G3-2、G4-3）（FQ-03） 实木木加工后进行砂光打磨，产生打磨粉尘（G3-2），实木基材打磨工段产生木质颗粒物废气约0.64t/a（0.095kg/h）；多层实木踢脚线底漆前及底漆漆膜固化后，需要对漆膜进行打磨处理，以提高后续色漆及面漆的上漆附着率，打磨产生粉尘（G4-3）。厂区在喷涂车间设砂光工段，漆面打磨工段产生的漆粒约占漆膜的1%，经计算，UV底漆漆膜量约为4.104t/a，则打磨工段漆膜颗粒物产生量为0.041t/a（0.006kg/h）；项目拟于各砂光工段设置废气集风罩收集通过脉冲布袋除尘器处理后尾气通过15m高排气筒排空，废气捕集率按90%计，除尘效率按99%计。 本项目WPC边角料约为原辅材料总量的 2%，PVC 边角料破碎，磨粉后回用作原料，破碎、磨粉工序粉尘（G1-4）产生量约为回用量的 0.1%，即0.243t/a，以每周破碎、磨粉时间3小时，每年工作280天计，排放速率为 0.29kg/h。本操作工序在粉碎机和磨粉机设备处设置负压收集，收集率以90%计算，收集后与砂光粉尘一并进同一套布袋收尘器收集处理，尾气通过15m排气筒排空。 ④转印、包覆、UV喷漆及固化废气（G1-5、G1-6、G2-2、G3-3、G4-2）（FQ-04） 项目设置UV喷涂线1条，底漆喷涂为真空喷涂，面漆喷涂为自动喷涂机。本项目UV底漆年用量为4.8t、UV面漆年用量为4.8t。UV漆在紫外光的照射下促使引发剂分解，产生自由基，引发树酯反应，瞬间固化成膜，UV漆中的有机物质在喷漆工序挥发量极少 ，UV漆中易挥发成分在固化过程中全部挥发。UV底漆喷涂设备配套抽真空回收设施，可将多余漆液回收利用，此过程无多余漆雾产生；UV面漆采用自动喷涂机，上漆率为90%，喷漆过程产生漆雾、VOCs。 UV底漆、面漆总使用量9.6t/a，VOCs按5%计，则喷涂线总VOCs的产生量约为0.48t/a。面漆工段自动喷漆机漆雾的产生按固体分的20%计，则漆雾的产生量约为0.912t/a。UV喷涂线设备产污工段封闭负压抽风，废气收集率可达90%，喷涂线废气先经过滤棉+光催化氧化+活性炭装置净化处理后通过15m高排气筒（FQ-04）高空排放；过滤棉+光催化氧化+活性炭净化装置对有机废气、漆雾的去除率可达90%。未捕集的废气通过车间内扩散，呈无组织形式排放。 项目在包覆转印车间覆膜使用包覆胶（PUR热熔胶、木工胶），其中热熔胶加热期间会产生有机废气。根据企业提供检测报告，PUR 热熔胶中挥发性有机物含量为25g/L，热熔胶密度为 1.04g/cm3，则计算得到 PUR 热熔胶中 VOCs 的含量为 2.4%； 木工胶VOCs排放系数按 50kg/t 计算。本项目使用PUR热熔胶 60t/a，木工胶 10t/a，则计算得到包覆工段总 VOCs的产生量为 1.95t/a。热转印工艺是通过PVC膜一次性加热，将热转印上的装饰图案转印于建材表面上，形成优质饰面膜的过程。在热转印过程中，利用热和压力的共同作用使保护层及图案层从聚酯基片上分离，热熔胶使整个装饰层与基材永久胶合。该过程会产生挥发性有机物，以VOCs计，产生量按转印膜的0.1%计，则转印工段有机废气VOCs的产生量为0.004t/a。 综上，包覆转印车间有机废气VOCs产生量合计1.954 t/a（0.291kg/h），项目业主拟在各产污节点设置集风系统，将各工段有机废气集中收集后并入喷涂线有机废气处理系统一并处理，废气集气率达80%，通过车间内扩散，呈无组织形式排放。 ⑤木工车间粉尘废气（G1-7、G2-1、G2-3、G3-4、G3-1、G4-1）（FQ-05） 参考《空气污染物排放和控制手册》，木材处理过程颗粒物产生系数约为0.175~0.5kg/t木材，本项目木工车间粉尘产生量按最大 0.5kg/t木材计算，则项目营运期木加工木屑粉尘产生量约为 1.35t/a。WPC覆膜转印后裁切工段产生微量粉尘废气，纳入木工车间收尘系统一并处理，根据业主提供行业物料损失经验统计，该粉尘量约为年加工量的万分之一，即项目WPC裁切工段粉尘产生量约为1.21t/a。各WPC裁切设备、木加工设施均配套吸风管，产生的粉尘废气经各自设备配套的吸风管收集后进入中央除尘器（布袋除尘装置）集中处理后通过15m高排气筒（FQ-05）高空排放，系统总引风量20000m3/h，废气捕集率按90%计，中央除尘器（布袋除尘装置）除尘效率可达99%以上，本次环评按99%计。 全厂废气产生源强统计见下表5-1、表5-2：

表5-2 本项目有组织废气产排情况一览表 排放源 排气量 (m3/h) 污染物 名称 产生状况 治理措施 去除率(%) 排放状况 执行标准 排气筒参数 排气 编号 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 产生量（t/a） 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量（t/a） 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 高度 (m) 直径 (m) 温度 (℃) WPC生产线配料投料 （年作业1680h） 10000 颗粒物 137.5 1.375 2.31 中央布袋除尘器处理 99 1.375 0.0138 0.0231 120 3.5 15 0.65 25 FQ-01 定长切割粉尘废气 （年作业6720h） 8000 颗粒物 21.625 0.173 1.16 0.216 0.00173 0.0116 塑料改性、 挤出废气 （年作业6720h） 20000 VOCs 5.95 0.119 0.8 光氧催化+活性炭组合处理工艺 90 0.595 0.0119 0.08 40 2.9 15 0.65 25 FQ-02 HCL 0.3 0.006 0.04 / 0.3 0.006 0.04 100 0.26 砂光机打磨 （年作业6720h） 18000 颗粒物 5.06 0.091 0.613 中央布袋除尘器处理 99 0.0506 0.00091 0.00613 120 3.5 15 0.65 25 FQ-03 破碎、磨粉 （年作业840h） 5000 颗粒物 52.2 0.261 0.219 0.522 0.00261 0.00219 转印、包覆 （年作业6720h） 8000 VOCs 29.13 0.233 1.563 过滤棉净化+UV光解装置+活性炭 90 2.913 0.0233 0.1563 40 2.9 15 0.65 25 FQ-04 喷漆生产线 （年作业6720h） 20000 VOCs 3.2 0.064 0.432 90 0.32 0.0064 0.0432 颗粒物 6.8 0.136 0.912 90 0.7 0.014 0.091 120 3.5 木加工线 （年作业6720h） 20000 颗粒物 17.14 0.34 2.304 中央布袋除尘器处理 99 0.17 0.0034 0.023 120 3.5 15 0.65 25 FQ-05 本项目无组织废气排放参数统计详见表5-3。 表5-3 本项目无组织废气排放源强 污染源位置 污染物 排放量 （t/a） 最大排放速率 （kg/h） 污染源参数（m） 高度 长度 宽度 整体厂房 颗粒物 0.574 0.161 12.5 225 70 VOCs 0.682 0.101 HCL 0.01 0.0015

（2）废水 本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水主要为员工日常生活产生，生活污水产生量为1134 t/a，其主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP，经化粪池预处理后接管进入丹阳市沃特污水处理有限公司集中处理。 表5-5 本项目水污染物产排情况 废水 来源 废水量t/a 污染物名称 污染物产生量 治理措施 污染物接管量 排放方式与去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 接管量t/a 生活 污水 1134 COD 350 0.397 化粪池预处理后接管 350 0.397 接管至丹阳市沃特污水处理厂 SS 200 0.227 200 0.227 NH3-N 20 0.0227 20 0.0227 TP 3 0.00347 3 0.00347 （3）噪声 本项目生产设备均采用低噪声设备，主要噪声源设备为各类木加工、挤出机组、喷漆线、包覆机组、空压机以及废气处理风机等，主要噪声设备见下表： 表5-6 主要噪声源一览表 序号 设备名称 数量（台） 单台设备噪声值dB（A） 离最近厂界距离（m） 治理措施 降噪效果（dB） 1 自动配料机 1 78 S,15 置于室内，基础减震；隔声 25 2 混料机 2 80 25 3 集成供料系统 1 78 25 4 挤出生产线 4 85 s,15 25 5 PUR包覆机 1 75 N,8 25 6 PUR包覆机 11 75 25 7 包覆机 3 75 25 8 转印机 1 75 25 8 分切机 1 78 25 9 空压机 2 85 N,20 选用低噪设备；隔声；加装消声器 25 10 破碎机 3 85 N，5 置于室内，基础减震；隔声间 25 11 磨粉机 2 85 25 12 四面刨 1 85 N，20 置于室内，基础减震；隔声 25 13 四面刨 1 85 25 14 多刀锯 1 85 25 15 七头砂光机 1 80 N，8 25 16 九头砂光机 2 80 25 17 2.5米三面除尘机 1 80 25 18 双色真空喷涂机（底漆） 2 78 25 19 修色线条喷漆机 1 78 25 20 面漆线条喷漆机 1 78 25 21 冷却塔 2 85 S，8 基础减震，合理布局 25 22 废气处理风机 中央除尘器配套风机 1 85 S，8 选用低噪设备；隔声；加装消声器 25 中央除尘器配套风机 1 85 N，5 25 中央除尘器配套风机 1 85 N，8 25 有机废气处理装置风机 1 85 S，5 25 有机废气处理装置风机 1 85 N，5 25 （4）固废 本项目固废主要有各类废包覆膜、废转印膜、废塑料边角料、木加工边角料和木屑、废油漆桶、废胶桶、废过滤棉、废活性炭、布袋收集的粉尘、废手套、生活垃圾等。 ①生活垃圾 本项目共有职工90人，生活垃圾产生量按按0.2kg/人·d，年工作280d，共产生生活垃圾约5.04t/a。 ②废转印膜 主要来自转印工段，废边角料产生量按照原料用量的的2%计，则废PVC转印膜边角料产生量约为0.08t/a。 ③废包覆膜 主要来自包覆工段，废边角料产生量按照原料用量的4%计，则废PVC包覆膜边角料产生量约为66 t/a。 ④WPC裁切边角料 主要来自裁切工段，边角料产生量按照原料使用量的2%计，则废PVC包覆膜边角料产生量约为243t/a。 ⑤木加工木屑及边角料 主要来自木加工各工段，产生量约为原料使用量的5%计，则废PVC包覆膜边角料产生量约为135t/a。 ⑥废油漆桶及废胶桶 废油漆桶产生量约为480只/a，平均1kg/只，折合重量约为0.48t/a；废胶桶产生量约为2800只/a，平均0.5kg/只，折合重量约为1.4t/a。 ⑦木工车间除尘器收尘 中央除尘器定期清灰产生粉尘（木质及WPC粉尘）约2.3t/a。 ⑧其他除尘器树脂粉尘 中央除尘器定期清灰产生的树脂粉尘约为4.25 t/a。 ⑨废活性炭及废过滤棉 废过滤棉：过滤棉定期更换，由于其过滤有部分漆渣，产生量约2.4t/a，属于危险废物，委托资质单位处置。 以废气进入活性炭前工艺对有机废气去除率60%计，活性炭装置对有机废气去除率达75%以上，对有机废气的平均饱和吸附量大约为25%，则废活性炭产生总量约5.6t/a。 ⑩ 废手套 喷漆工段操作工人戴手套，定期更换产生沾有漆渣的废手套，产生量约为0.05t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），固体废物属性判定见表5-7，本项目固废产生情况见表5-8。 表5-7 本项目固体废物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 废转印膜 转印 固 PVC 0.08 √ — 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 废包覆膜 包覆 固 PVC、木质 66 √ — 3 废塑料边角料 裁切 固 塑料 243 √ — 4 木材边角料、木屑 木加工 固 木材 135 √ — 5 木工除尘收尘 中央除尘器清灰 固 木质粉尘 2.3 √ — 6 其他废气收尘 中央除尘器清灰 固 树脂等 4.25 √ — 7 冷却水池清理 污泥 固 塑料、泥 2 √ — 8 废过滤棉 废气处理装置 固 漆渣、过滤棉 2.4 √ — 9 废活性炭 废气处理装置 固 VOCs、活性炭 5.6 √ — 10 废油漆桶 油漆包装 固 油漆、铁 0.48 √ — 11 废胶桶 胶粘剂包装 固 胶、塑料 1.4 √ — 12 沾有漆渣的废手套 喷漆 固 漆渣、布 0.05 √ — 13 生活垃圾 生活、办公 固 — 5.04 √ — 表5-8 本项目固废产生情况 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物 类别 废物 代码 估算产生量（t/a） 1 废转印膜 一般 固废 转印 固 PVC 国家危险废物名录 — — 61 0.08 2 废包覆膜 包覆 固 PVC、木质 — — 61 66 3 废塑料边角料 裁切 固 塑料 — — 61 243 4 木材边角料、木屑 木加工 固 木材 — — 80 135 5 木工除尘收尘 中央除尘器清灰 固 木质粉尘 — — 80 2.3 6 其他废气收尘 中央除尘器清灰 固 树脂 粉末 — — 61 4.25 7 污泥 冷却水池清理 固 塑料、泥 — — 99 2 8 废过滤棉 危险固废 废气处理装置 固 漆渣、过滤棉 T HW49 900-041-49 2.4 9 废活性炭 废气处理装置 固 VOCs、活性炭 T HW49 900-041-49 5.6 10 废油漆桶 油漆包装 固 油漆、铁 T HW49 900-041-49 0.48 11 废胶桶 胶粘剂包装 固 胶、塑料 T HW49 900-041-49 1.4 12 沾有漆渣的废手套 喷漆 固 漆渣、布 T HW49 900-041-49 0.05 13 生活垃圾 生活垃圾 生活、办公 固 — — — — 99 5.04 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017 年 10 月 1 日起实施），项目危险废物污染防治措施分析如下： 表 5-9 建设项目运营期危险废物分析结果汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废过滤棉 HW49 900-041-49 2.4 废气 处理 固态 漆渣、过滤棉 油漆 30 T、I 堆放在公司拟建的30m2危废仓库内，仓库地面刷环氧地坪防渗，固废分区域堆放，危废仓库主要堆放HW49类危废，仓库规范设置危险废物责任制公告牌、危险废物标识牌和警示标志，以及包装容器标签。危废堆场符合《危险废物贮存污染控制标准》规定要求。 2 废活性炭 HW49 900-041-49 5.6 废气 处理 固态 VOCs、活性炭 油漆 26 T、I 3 废油漆桶 HW49 900-041-49 0.48 油漆包装 固态 油漆 油漆 1天/次 T、I 4 废胶桶 HW49 900-041-49 1.4 胶粘剂包装 固态 胶 胶水 1天/次 T、I 5 沾有漆渣的废手套 HW49 900-041-49 0.05 喷漆 固态 漆渣 油漆 1天/次 T、I

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1  建设项目污染物排放量汇总表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | WPC生产线配料投料 | 颗粒物 | 137.5 | 2.31 | 0.216~ 1.591 | 0.00173 ~0.01553 | 0.0347 | 通过15m高排气筒FQ-01排放 |
|  | 定长切割粉尘废气 | 颗粒物 | 21.625 | 1.16 |  |  |  |  |
|  | 挤出废气 | VOCs | 5.95 | 0.8 | 0.595 | 0.0119 | 0.08 | 通过15m高排气筒FQ-02排放 |
|  |  | HCL | 0.3 | 0.04 | 0.3 | 0.006 | 0.04 |  |
|  | 砂光机打磨 | 颗粒物 | 5.06 | 0.613 | 0.0506~ 0.5726 | 0.00091~0.00352 | 0.00832 | 通过15m高排气筒FQ-03排放 |
|  | 破碎、磨粉 | 颗粒物 | 52.2 | 0.219 |  |  |  |  |
|  | 转印、包覆 | VOCs | 29.13 | 1.563 | 3.233 | 0.0297 | 0.1995 | 通过15m高排气筒FQ-04排放 |
|  | 喷漆生产线 | VOCs | 3.2 | 0.432 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 6.8 | 0.912 | 0.7 | 0.014 | 0.091 |  |
|  | 木加工线 | 颗粒物 | 17.14 | 2.304 | 0.17 | 0.0034 | 0.023 | 通过15m高排气筒FQ-05排放 |
|  | 车间未捕集废气 | 颗粒物 | / | 0.574 | / | / | 0.574 | 无组织 |
|  |  | VOCs | / | 0.682 | / | / | 0.682 |  |
|  |  | HCL | / | 0.01 | / | / | 0.01 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/l | 产生量 t/a | 排放浓度mg/l | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 1134 | 350 | 0.397 | 350 | 0.397 | 接管进入丹阳市沃特污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.227 | 200 | 0.227 |  |
|  |  | NH3-N |  | 20 | 0.0227 | 20 | 0.0227 |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.00347 | 3 | 0.00347 |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 转印 | 废转印膜 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0 | 外卖资源利用 |
|  | 包覆 | 废包覆膜 | 66 | 66 | 19 | 0 |  |
|  | 裁切 | 废塑料边角料 | 243 | 243 | 0 | 0 |  |
|  | 木加工 | 木材边角料、木屑 | 135 | 135 | 0 | 0 |  |
|  | 木工除尘收尘 | 木质粉尘 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 |  |
|  | 其他废气收尘 | 树脂粉尘 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 |  |
|  | 冷却水池清理 | 污泥 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | 废气处理装置 | 废过滤棉 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 委托资质单位处置 |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |
|  | 油漆包装 | 废油漆桶 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 |  |
|  | 胶粘剂包装 | 废胶桶 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |
|  | 喷漆 | 沾有漆渣的废手套 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |
|  | 转印 | 生活垃圾 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 环卫部门清运 |
| — | 噪声源 | 设备数量 | 单台设备噪声值dB(A) | 所在位置名称 | 距离最近厂界距离（m） | 备注 |
| 噪 声 | 自动配料机 | 1 | 78 | 配料车间 | S,15 | 厂界达标 |
|  | 混料机 | 2 | 80 |  |  | 80 100 厂界达标 |
|  | 集成供料系统 | 1 | 78 |  |  |  |
|  | 挤出生产线 | 13 | 80 | 挤出成型车间 | s,15 |  |
|  | 挤出生产线 | 4 | 85 |  |  |  |
|  | PUR包覆机 | 1 | 75 | 包覆转印车间 | N,8 |  |
|  | PUR包覆机 | 11 | 75 |  |  |  |
|  | 包覆机 | 3 | 75 |  |  |  |
|  | 转印机 | 1 | 75 |  |  |  |
|  | 分切机 | 1 | 78 |  |  |  |
|  | 空压机 | 2 | 85 | 空压机房 | N,20 |  |
|  | 破碎机 | 3 | 85 | 破碎磨粉间 | N，5 |  |
|  | 磨粉机 | 2 | 85 |  |  |  |
|  | 四面刨 | 1 | 85 | 木加工车间 | N，20 |  |
|  | 四面刨 | 1 | 85 |  |  |  |
|  | 多刀锯 | 1 | 85 |  |  |  |
|  | 七头砂光机 | 1 | 80 | 喷涂车间 | N，8 |  |
|  | 九头砂光机 | 2 | 80 |  |  |  |
|  | 2.5米三面除尘机 | 1 | 80 |  |  |  |
|  | 双色真空喷涂机 | 2 | 78 |  |  |  |
|  | 修色线条喷漆机 | 1 | 78 |  |  |  |
|  | 面漆线条喷漆机 | 1 | 78 |  |  |  |
|  | 冷却塔 | 2 | 85 | 车间外 | S，8 |  |
|  | 废气处理风机 | 中央除尘器配套风机 | 1 | 85 | 环保设施间 | S，8 |  |
|  |  | 中央除尘器配套风机 | 1 | 85 |  | N，5 |  |
|  |  | 中央除尘器配套风机 | 1 | 85 |  | N，8 |  |
|  |  | 有机废气处理装置风机 | 1 | 85 |  | S，5 |  |
|  |  | 有机废气处理装置风机 | 1 | 85 |  | N，5 |  |
| 其他 | —— |
| 主要生态影响： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析及防治措施 本项目租用厂房进行生产，施工期主要为设备安装和调试，对环境影响甚微。

营运期环境影响分析及防治措施 1、大气环境影响分析 （一）有组织废气 （1）废气达标分析 本项目有组织废气主要为WPC生产线配料投料粉尘、定长切割粉尘、挤出废气、砂光打磨粉尘、破碎和磨粉粉尘、转印及包覆废气、喷漆线废气、木加工粉尘，全厂有组织废气产排情况见上表5-2。 由表5-2可以看出，本项目颗粒物、HCL废气排放浓度及速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs废气排放浓度及速率均达到江苏省地方标准《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1中VOCs排放标准。 （2）大气环境影响预测 ①气象特征 根据丹阳市气象站提供的资料，其主要气特气象征见表7-1。 表7-1 项目所在地主要气象气候特征 项 目 单 位 数 值 气温 年平均气温 ℃ 14.9 极端最高温度 ℃ 38.8 极端最低温度 ℃ -18.9 最热月平均温度（7月） ℃ 27.7 最冷月平均温度（1月） ℃ 1.9 风速 年平均风速 m/s 2.9 最大风速 m/s 23.0 气压 年平均大气压 kPa 101.4 相对湿度 年平均相对湿度 % 78 最热月平均相对湿度（7月） % 86 最冷月平均相对湿度（1月） % 74 降雨量 年平均降水量 mm 1058.4 日最大降水量 mm 234.3 年最大降水量 mm 1628 主导风向 常年主导风向 偏东风 夏季主导风向 E SW 冬季主导风向 NE NW 本区域风频玫瑰图见图7-1。 图7-1 多年风向频率玫瑰图 ②污染源参数 大气污染源点源参数调查清单见表7-2，面源参数调查清单见表7-3，非正常排放参数表见表7-4。 表7-2 大气点源参数表 点源编号 名称 排气筒底部中心经纬度 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒内径/m 烟气 流速 /m/s 烟气 温度/℃ 排放工况 污染物最大排放速率/（kg/h） E N 颗粒物 VOCs HCL 1 FQ-01 119.6165 31.9891 20 15 0.65 15.07 25 正常 0.01553 / / 2 FQ-02 119.6171 31.9891 20 15 0.65 16.08 25 正常 / 0.00119 0.006 3 FQ-03 119.6168 31.9898 20 15 0.65 17.05 25 正常 0.00352 / / 4 FQ-04 119.6167 31.9898 20 15 0.65 17.65 25 正常 0.014 0.0297 / 5 FQ-05 119.6164 31.9898 20 15 0.65 9.11 25 正常 0.0034 / / 表7-3 矩形面源参数表 编号 名称 面源起点经纬度 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/m 与正北夹角/o 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率（kg/h） E N 颗粒物 VOCs HCL 1 生产 车间 119.6152 31.9897 20 225 12.5 90 10 6720 正常 0.161 0.101 0.0015 表7-4 非正常排放参数表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 FQ-01 布袋除尘器故障 颗粒物 1.548 0.5 不超过1次 FQ-02 光氧催化+活性炭组合处理工艺 VOCs 0.119 0.5 不超过1次 HCL 0.006 FQ-04 UV光氧+活性炭吸附设备故障 颗粒物 0.136 0.5 不超过1次 VOCs 0.297 0.5 *注：本项目非正常排放取最不利因素情况下排放量最大的排气筒，布袋除尘非正常排放处理效率以降到50%计算，有机废气处理系统以降为0计算。 ③评价等级与评价范围 a、评价因子和评价标准 根据本项目特点，确定评价因子和评价标准如下： 表7-5 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 颗粒物（PM10） 1小时平均 450 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 HCL 1小时平均 50 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） TVOC 1小时平均 1200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D b、评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 大气环境评价工作等级分级判据见表7-6。 表7-6 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax﹤10% 三级 Pmax＜1% 本项目采用AERSCREEN估算模式，估算模型参数见表7-7。 表7-7 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 40万人 最高环境温度/℃ 38.8 最低环境温度/℃ -18.9 土地利用类型 城市 区域湿度条件 湿润 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m —— 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km —— 岸线方向/° —— ④预测结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，正常工况下点源废气预测结果见表7-8、7-9、7-10、7-11、7-12，面源估算结果见7-13。 表7-8 点源估算模式计算结果表(FQ-1） 下风向距离(m) 颗粒物 预测浓度C(mg/m3) 浓度占标率P（％） 10 9.99E-05 0.02 42 4.74E-04 0.27 100 9.70E-04 0.22 200 6.00E-04 0.13 300 3.85E-04 0.09 400 2.82E-04 0.06 500 2.16E-04 0.05 600 1.73E-04 0.04 700 1.42E-04 0.03 800 1.20E-04 0.03 900 1.02E-04 0.02 1000 8.92E-05 0.02 1100 7.86E-05 0.02 1200 6.99E-05 0.02 1300 6.28E-05 0.01 1400 5.68E-05 0.01 1500 5.18E-05 0.01 1600 4.74E-05 0.01 1700 4.37E-05 0.01 1800 4.04E-05 0.01 1900 3.75E-05 0.01 2000 3.50E-05 0.01 2100 3.27E-05 0.01 2200 3.07E-05 0.01 2300 2.89E-05 0.01 2400 2.73E-05 0.01 2500 2.58E-05 0.01 下风向最大质量浓度及占标率 4.74E-04 0.27 D10%最远距离(m) 0 表7-9 点源估算模式计算结果表(FQ-2） 下风向距离(m) HCL VOCs 预测浓度C(mg/m3) 浓度占标率P（％） 预测浓度C(mg/m3) 浓度占标率P（％） 10 3.03E-05 0.06 6.02E-05 0.01 42 4.69E-04 0.94 9.30E-04 0.08 100 3.75E-04 0.75 7.44E-04 0.06 200 2.32E-04 0.46 4.60E-04 0.04 300 1.49E-04 0.30 2.95E-04 0.02 400 1.09E-04 0.22 2.16E-04 0.02 500 8.36E-05 0.17 1.66E-04 0.01 600 6.67E-05 0.13 1.32E-04 0.01 700 5.49E-05 0.11 1.09E-04 0.01 800 4.62E-05 0.09 9.16E-05 0.01 900 3.96E-05 0.08 7.85E-05 0.01 1000 3.45E-05 0.07 6.83E-05 0.01 1100 3.04E-05 0.06 6.02E-05 0.01 1200 2.70E-05 0.05 5.36E-05 0.00 1300 2.43E-05 0.05 4.81E-05 0.00 1400 2.20E-05 0.04 4.36E-05 0.00 1500 2.00E-05 0.04 3.97E-05 0.00 1600 1.83E-05 0.04 3.64E-05 0.00 1700 1.69E-05 0.03 3.35E-05 0.00 1800 1.56E-05 0.03 3.10E-05 0.00 1900 1.45E-05 0.03 2.88E-05 0.00 2000 1.35E-05 0.03 2.68E-05 0.00 2100 1.27E-05 0.03 2.51E-05 0.00 2200 1.19E-05 0.02 2.35E-05 0.00 2300 1.12E-05 0.02 2.21E-05 0.00 2400 1.05E-05 0.02 2.09E-05 0.00 2500 9.95E-06 0.02 1.97E-05 0.00 下风向最大质量浓度及占标率 4.69E-04 0.94 9.30E-04 0.08 D10%最远距离(m) 0 0 表7-10 点源估算模式计算结果表(FQ-3） 下风向距离(m) 颗粒物 预测浓度C(mg/m3) 浓度占标率P（％） 10 1.29E-05 0.00 42 2.75E-04 0.06 100 2.20E-04 0.05 200 1.36E-04 0.03 300 8.72E-05 0.02 400 6.38E-05 0.01 500 4.90E-05 0.01 600 3.91E-05 0.01 700 3.22E-05 0.01 800 2.71E-05 0.01 900 2.32E-05 0.01 1000 2.02E-05 0.00 1100 1.78E-05 0.00 1200 1.59E-05 0.00 1300 1.42E-05 0.00 1400 1.29E-05 0.00 1500 1.17E-05 0.00 1600 1.08E-05 0.00 1700 9.90E-06 0.00 1800 9.16E-06 0.00 1900 8.51E-06 0.00 2000 7.93E-06 0.00 2100 7.42E-06 0.00 2200 6.96E-07 0.00 2300 6.55E-07 0.00 2400 6.18E-07 0.00 2500 5.84E-07 0.00 下风向最大质量浓度及占标率 2.75E-04 0.06 D10%最远距离(m) 0 表7-11 点源估算模式计算结果表(FQ-4） 下风向距离(m) 颗粒物 VOCs 预测浓度C(mg/m3) 浓度占标率P（％） 预测浓度C(mg/m3) 浓度占标率P（％） 10 3.26E-05 0.01 6.91E-05 0.01 42 1.09E-03 0.24 2.32E-03 0.19 100 8.75E-04 0.19 1.86E-03 0.15 200 5.41E-04 0.12 1.15E-03 0.10 300 3.47E-04 0.08 7.36E-04 0.06 400 2.54E-04 0.06 5.38E-04 0.04 500 1.95E-04 0.04 4.14E-04 0.03 600 1.56E-04 0.03 3.30E-04 0.03 700 1.28E-04 0.03 2.72E-04 0.02 800 1.08E-04 0.02 2.29E-04 0.02 900 9.24E-05 0.02 1.96E-04 0.02 1000 8.04E-05 0.02 1.71E-04 0.01 1100 7.08E-05 0.02 1.50E-04 0.01 1200 6.31E-05 0.01 1.34E-04 0.01 1300 5.66E-05 0.01 1.20E-04 0.01 1400 5.13E-05 0.01 1.09E-04 0.01 1500 4.67E-05 0.01 9.90E-05 0.01 1600 4.28E-05 0.01 9.07E-05 0.01 1700 3.94E-05 0.01 8.36E-05 0.01 1800 3.64E-05 0.01 7.73E-05 0.01 1900 3.38E-05 0.01 7.18E-05 0.01 2000 3.16E-05 0.01 6.69E-05 0.01 2100 2.95E-05 0.01 6.26E-05 0.01 2200 2.77E-05 0.01 5.87E-05 0.00 2300 2.61E-05 0.01 5.53E-05 0.00 2400 2.46E-05 0.01 5.21E-05 0.00 2500 2.32E-05 0.01 4.93E-05 0.00 下风向最大质量浓度及占标率 1.09E-03 0.24 2.32E-03 0.19 D10%最远距离(m) 0 0 表7-12 点源估算模式计算结果表(FQ-5） 下风向距离(m) 颗粒物 预测浓度C(mg/m3) 浓度占标率P（％） 10 1.72E-05 0.00 42 2.66E-04 0.06 100 2.12E-04 0.03 200 1.31E-04 0.02 300 8.42E-05 0.01 400 6.16E-05 0.01 500 4.73E-05 0.01 600 3.78E-05 0.01 700 3.11E-05 0.01 800 2.62E-05 0.01 900 2.24E-05 0.00 1000 1.95E-05 0.01 1100 1.72E-05 0.01 1200 1.53E-05 0.01 1300 1.38E-05 0.01 1400 1.24E-05 0.01 1500 1.13E-05 0.01 1600 1.04E-05 0.01 1700 9.57E-06 0.01 1800 8.85E-06 0.01 1900 8.22E-06 0.01 2000 7.66E-06 0.01 2100 7.17E-06 0.01 2200 6.72E-06 0.01 2300 6.33E-06 0.01 2400 5.97E-06 0.01 2500 5.64E-06 0.01 下风向最大质量浓度及占标率 2.66E-04 0.06 D10%最远距离(m) 0 表7-13 面源估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m） 生产车间 颗粒物 HCL VOCs 浓度（mg/m³） 占标率（%） 浓度（mg/m³） 占标率（%） 浓度（mg/m³） 占标率（%） 50 2.38E-02 2.65 2.22E-04 0.44 1.50E-02 1.25 100 2.79E-02 3.10 2.60E-04 0.52 1.75E-02 1.46 114 2.88E-02 3.20 2.68E-04 0.54 1.81E-02 1.51 200 1.87E-02 2.08 1.74E-04 0.35 1.17E-02 0.98 300 1.11E-02 1.23 1.03E-04 0.21 6.94E-03 0.58 400 7.54E-03 0.84 7.02E-05 0.14 4.73E-03 0.39 500 5.59E-03 0.62 5.21E-05 0.10 3.51E-03 0.29 600 4.38E-03 0.49 4.08E-05 0.08 2.75E-03 0.23 700 3.56E-03 0.40 3.32E-05 0.07 2.23E-03 0.19 800 2.97E-03 0.33 2.77E-05 0.06 1.87E-03 0.16 900 2.54E-03 0.28 2.37E-05 0.05 1.59E-03 0.13 1000 2.20E-03 0.24 2.05E-05 0.04 1.38E-03 0.12 1100 1.93E-03 0.21 1.80E-05 0.04 1.21E-03 0.10 1200 1.72E-03 0.19 1.60E-05 0.03 1.08E-03 0.09 1300 1.54E-03 0.17 1.44E-05 0.03 9.68E-04 0.08 1400 1.40E-03 0.16 1.30E-05 0.03 8.76E-04 0.07 1500 1.27E-03 0.14 1.19E-05 0.02 7.99E-04 0.07 1600 1.17E-03 0.13 1.09E-05 0.02 7.32E-04 0.06 1700 1.08E-03 0.12 1.00E-05 0.02 6.74E-04 0.06 1800 9.95E-04 0.11 9.27E-06 0.02 6.24E-04 0.05 1900 9.25E-04 0.10 8.62E-06 0.02 5.80E-04 0.05 2000 8.63E-04 0.10 8.04E-06 0.02 5.41E-04 0.04 2100 8.08E-04 0.09 7.53E-06 0.02 5.07E-04 0.04 2200 7.59E-04 0.08 7.07E-06 0.01 4.76E-04 0.04 2300 7.15E-04 0.08 6.66E-06 0.01 4.49E-04 0.04 2400 6.76E-04 0.08 6.30E-06 0.01 4.24E-04 0.04 2500 6.40E-04 0.07 5.97E-06 0.01 4.02E-04 0.03 下风向最大浓度 2.88E-02 3.20 2.68E-04 0.54 1.81E-02 1.51 D10%最远距离(m) 0 ⑤大气环境影响等级判定 由上述估算结果，依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本项目大气为二级评价，评价范围边长取5km，不需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑥卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T1301-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm－为环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L－工业企业所需的防护距离（m）； －有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r－有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（m）； A、B、C、D为计算系数。 根据无组织废气排放速率计算卫生防护距离，计算结果见表7-14。 表7-14 卫生防护距离计算结果 污染源位置 无组织废气 Qc（kg/h） Cm(mg/m3) A B C D L取值 整体车间 颗粒物 0.161 0.45 470 0.021 1.85 0.84 50 HCL 0.101 0.6 470 0.021 1.85 0.84 50 VOCs 0.0015 0.05 470 0.021 1.85 0.84 50 综上，本项目对整体车间设置100m卫生防护距离范围线。由项目周围500米范围环境状况图可见，因此，目前周围环境满足各卫生防护距离的设定要求。 今后在该卫生防护距离内，不得建设任何包括居住、文教及卫生等人居生活设施。 综上所述，本项目废气污染物经妥善处置后，各污染物排放量均较少，排放浓度及排放速率均达到相应限值，卫生防护距离包络线内无环境敏感点，对周围大气环境影响较小。 ⑥环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求，有关废气监测项目及监测频次见表7-15。 表7-15 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 FQ-01 颗粒物X 每年监测一次 《大气污染物排放标准》（GB16297—1996）、 江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016） FQ-02 VOCs、HCL FQ-03 颗粒物 FQ-04 颗粒物、VOCs FQ-05 颗粒物 表7-16 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界四周 颗粒物 每年监测一次 《大气污染物排放标准》（GB16297—1996）、 江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016） TVOCs HCL ⑦污染物排放量核算 有组织排放量核算见表7-17： 表7-17 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 / / / / / 一般排放口 1 FQ-01 颗粒物 0.216~1.591 0.01553 0.0347 2 FQ-02 VOCs 0.595 0.00119 0.08 HCL 0.3 0.006 0.04 3 FQ-03 颗粒物 0.0506~0.5726 0.00091~0.00352 0.00832 4 FQ-04 颗粒物 0.7 0.014 0.091 VOCs 3.233 0.0297 0.1995 5 FQ-05 颗粒物 0.17 0.0034 0.023 一般排放口合计 颗粒物 0.15702 HCL 0.04 VOCs 0.2795 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.15702 HCL 0.04 VOCs 0.2795 无组织排放量核算见表7-18： 表7-18 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 生产车间 各集气系统未捕集废气 颗粒物 加强车间通风 《大气污染物排放标准》（GB16297—1996） 1.0 0.574 HCL 0.20 0.682 VOCs 江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016） 2.0 0.01 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.574 VOCs 0.682 HCL 0.01 项目大气污染物年排放量核算见表7-19： 表7-19大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.73102 2 VOCs 0.9615 3 HCL 0.05 2、水环境影响分析 本项目建成后产生生活污水1134t/a，本项目无工业废水产生。生活污水经普通化粪池预处理后，由区域污水管网入丹阳市沃特污水处理厂进一步处理，由于生活污水可生化性较好，经过化粪池简单处理后其出水指标可达接管要求。 （1）丹阳沃特污水处理厂概况 丹阳经济开发区沃特污水处理厂属于市政污水处理厂，其汇水区范围包括本项目所在区。丹阳经济开发区沃特污水处理厂一期工程（2万m3/d）项目的环评文件已经于2007年编制完成并由丹阳市环境保护局批准，目前该污水处理厂已正式运营。 出水的设计指标为《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 丹阳沃特污水处理厂处理工艺如下： （2）接管可行性 ①废水水质：项目所排废水中主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP等常规因子，废水水质较简单，无重金属、有机毒物类物质，废水中污染物浓度较低，难降解有机物少，类比同类企业，生活污水接管废水中各污染物浓度均符合沃特污水处理厂的接管标准要求，废水水质水量均在该污水处理厂处理能力范围内。 ②废水水量：根据丹阳沃特污水处理厂最新运行数据，该污水处理厂尚有充足处理余量接纳本项目废水，因此，本项目废水处理量在沃特污水处理厂能力范围之内； ③接管时间：本项目所在厂区各类污水已接入丹阳沃特污水处理厂集中处理，因此，从纳管时间上可行。 ④接管范围：本项目位于的丹阳沃特污水处理厂纳污范围内，从接管范围上可行。 接管可行性结论： 综上所述，丹阳沃特污水处理厂服务范围、处理容量和处理能力等方面均能满足本项目排水要求。本项目生活污水经预处理后从水质、水量等分析，进入丹阳市沃特污水处理厂集中处理是可行的，不会对污水处理厂造成冲击。 3、固体废物影响分析 （1）固体废物产生及处置情况 本项目固废处理处置率达到100%，不会造成二次污染。本项目固废产生及处置详细情况见表7-20。 表7-20 本项目固废处理情况一览表 序号 固废名称 属性 产生工序 废物类别 废物 代码 估算产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 废转印膜 一般工业固废 转印 — — 0.08 外卖资源利用 物资回收单位 2 废包覆膜 包覆 — — 66 3 废塑料边角料 裁切 — — 243 4 木材边角料、木屑 木加工 — — 135 5 木质粉尘 中央除尘器清灰 — — 2.3 6 树脂粉尘 中央除尘器清灰 — — 4.25 7 冷却水池 沉泥 — — 2 8 废过滤棉 危险工业固废 废气处理装置 T HW49 2.4 委托资质单位处置 有资质单位 9 废活性炭 废气处理装置 T HW49 5.6 10 废油漆桶 油漆包装 T HW49 0.48 11 废胶桶 胶粘剂包装 T HW49 1.4 12 沾有漆渣的废手套 喷漆 T HW49 0.05 13 生活垃圾 生活垃圾 生活、办公 — — 5.04 卫生填埋 环卫处 （2）固体废物环境影响分析 ①危险废物贮存场所影响分析 企业拟设1个50m2危废暂存间，位于车间北侧，危险废物通过防渗漏的容器分类密封收集，地面与裙角均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，确保地面无裂缝，整个危险废物暂存场做到“四防”（防风、防雨、防晒，防渗漏），并由专人管理和维护，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响， 针对项目所产生的危险废物，评价按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017 年 10 月 1 日实施）进行重点分析，具体分析如下： 拟建项目危险废物贮存场所基本情况一览表见表7-21。 表7-21本项目危险废物贮存场所基本情况表 序 号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废过滤棉 HW49 900-041-49 车间内中部北侧 50m2 袋装 8t 2月 2 废活性炭 HW49 900-041-49 袋装 2月 3 废油漆桶 HW49 900-041-49 桶装 2月 4 废胶桶 HW49 900-041-49 桶装 2月 5 沾有漆渣的废手套 HW49 900-041-49 袋装 2月 由上表可知，本项目危险废物贮存场所的能力能够满足要求。 ②转运过程的环境影响 本项目危险废物主要产生于原料使用、废气处理装置，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器或防漏胶袋中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，转运过程中由于人为操作失误造成的容器倒翻、胶袋破损等情况时，泄露的液体大部分会进入托盘中，极少情况下会出现托盘满溢泄露情况，会对周围环境产生一定的影响，因此企业应加强培训和管理。此外，本项目危险废物产生地点距离危废暂存间距离较近，因此企业在加强管理的情况下，转运过程中出现散落、泄露概率较小，对周围环境影响较小。 ③委托处置的环境影响分析 项目产生的危废主要为HW49，一般采取焚烧方式处理。项目所在区域附近有1家具有资质的危废处置单位，其中离项目较近，同时能够处理企业危废废物的单位情况详见表7-22。 表7-22项目周边危废处置单位情况一览表 名称 地址 经营范围 处置能力t/a 江苏弘成环保科技有限公司 丹阳市丹北镇胡高路倪山村 焚烧处置废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、其他废物（HW49）（900-039-09，900-041-09，900-042-09，900-045-49，900-047-09,900-999-49）、废催化剂（HW50）（261-173-50，263-013-50，900-048-50，261-151-50，261-152-50） 9000 根据资料可知，以上危废处置单位均具有足够的余量接纳扩建项目的危险固废，建议企业委托该单位进行处理。 （3）污染防治措施技术论证 ①贮存场所污染防治措施 本项目危险废物临时贮存暂存场地须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计和建设： A、贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》规定设置警示标志； B、贮存设施具备防渗、防雨、防漏等防范措施； C、贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； D、贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； 通过以上的分析，本项目固体废物的贮存场所（设施）和委托处置方案可行，可实现各类废物的零排放。 ②运输过程的污染防治措施 A、危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求；从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证，并按照其许可证的经营范围组织实施；承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 B、应当严格驾驶员和押运员等从业人员的专业素质考核，加强其自身的安全意识，尽量避免出现危险状况，而一旦发生危险时应该能够及时辨识，并采取有效措施，第一时间处理现场；车辆应配备应急泄漏收集、消防、个人防护用品等物资。 C、加强对车辆及箱体质量的检查监管，使其行业规范化，选择路面状况良好、交通标志齐全、非人口密集的快捷路径，以保证运输安全。危废运输车辆运输路线应避开人口密集区域。经过水体时应减速小心驾驶。 D、严格审查企业的运营资质，加大监管力度和频度，尤其是跨区域运输过程的监控；严格制定相关法规条例，并逐步加以完善与落实，同时加大对危规违法行为的处罚力度。 （4）危险废物管理要求 ①建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②建设方为本项目固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③危险废物贮存场所应按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求张贴标识。 ④项目搬迁、关闭时，应按照本报告要求做好固体废物的利用、处置；厂内不得遗留固体废物。 ⑤加强固体废物收集、贮存、运输、利用、处置全环节管理，加强固体废物收集、暂存容器、设施的维护和更新；加强固体废物堆场的巡视；做好有关台帐手续。 综上：通过采取上述措施后，固体废物收集、综合处置率可达100%，不直接排放，不造成二次污染。 4、声环境影响分析 本评价以点声源噪声衰减模式预测项目实施后厂界噪声，预测公式如下： （1）点源噪声预测模式 根据HJ2.4-2009，本项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： 式中：Lp(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0 处的倍频带声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； A—各种因素引起的衰减量，Adiv为几何发散、Abar屏障屏蔽、Aatm大气吸收、Agr地面效应、Amic其它方面效应引起的倍频带衰减，由于后三种衰减都很小，可忽略不计。 本项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为： （2）预测模式的简化： 仅考虑几何发散衰减，即将所有的声源视为点声源，且全部位于室外，选用702所的修正模式： dB（A） （3）点源噪声叠加公式 式中：LTP——叠加后的噪声级，dB（A）； n——点源个数； Lpi——第i个声源的噪声级，dB（A）。 项目综合噪声源经距离衰减、隔声屏障及生产车间合理布置后，正常生产期间，叠加本项目的噪声值，预测结果详见下表7-23。 表7-23 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 测点位置 时段 现状值 本项目贡献值 预测值 标准值 超标值 东厂界 昼 56.2 42.2 56.3 60 0 夜 48.1 39.5 48.6 50 0 南厂界 昼 68.7 45.5 68.9 70 0 夜 54.7 40.5 55.2 55 0 西厂界 昼 56.3 45.8 56.6 60 0 夜 46.3 42.8 48.2 50 0 北厂界 昼 54.7 41.8 55.5 60 0 夜 44.8 39.0 45.8 50 0 由上表可知，该拟建项目各噪声设备位置按照工程设计给定的布局，并采用相应治理措施后，本项目东、西、北厂界昼夜噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，南侧可以达到4类标准要求。 5、风险评价 ⑴评价工作等级 ①物质危险性判别 根据建设项目工程分析中所有原辅材料、中间体和产品的理化性质、毒性、燃 烧爆炸性等数据判断物质危险性，按照表7-24进行物质危险性识别。 表7-24 物质危险性标准 物质 类别 等级 LD50 (大鼠经口)mg/kg LD50 (大鼠经皮)mg/kg LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L 有毒 物质 1 <5 〈1 〈0.01 2 5<LD50〈25 10〈LD50〈50 0.1〈LC50〈0.5 3 25〈LD50〈200 50〈LD50〈400 0.5〈LC50〈2 易燃 物质 1 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 2 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 3 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 爆炸性物质 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。 对照表7-24和本项目所使用的化学品，本项目原辅材料中主要危险物质是光固化油漆及胶水。危险特性见表1-2。 ②重大危险源辨识 根据物质危险性标准、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录A 表1 中对物质危险性的规定以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）分析，本项目使用的原辅材料存量未构成重大危险源。 ③环境敏感程度 本项目位于开发区大亚木业园，根据建设项目分类管理名录，本项目所在地不属于环境敏感地区。 ④评价等级 依据导则规定，按照表7-25判定风险评价工作等级。 表7-25 风险评价工作等级判定依据 类别 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃 危险性物质 爆炸危险性 物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 根据表7-25环境风险评价级别划分标准判定表，依据物质危险性、重大危险源环境敏感地区的辨识结果，本项目环境风险评价级别为二级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），二级评价可进行风险识别、源项分析和对事故影响的简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 ⑵评价范围 本项目环境风险评价级别定为二级。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），确定建设项目环境风险评价范围：为以建设项目为中心，方圆3km 的范围。 ⑶风险事故源分析 不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险，根据本项目生产工艺特征及危险品性质等综合因素分析，本项目风险事故主要为废气处理设施故障事故。 ⑷风险事故影响分析 本项目废气污染源主要为油漆车间有机废气。一旦废气处理设施失灵，废气将超标排放，影响大气环境质量。因此，必须加强废气治理设备管理和维护，严禁废气事故排放。 ⑸风险防范措施与应急预案 一）风险管理要求 ⑴严格按照防火规范进行平面布置，电气设备及仪表按防爆等级的不同选用不同的设备。 ⑵定期检查、维护油漆仓库等危险设施、设备，以确保正常运行。 ⑶在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑷设明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 二）事故防范措施 针对本项目的风险特征，应采取下列风险事故预防措施和应急对策： ⑴项目风险防范措施 ①建立并完善环境和安全事故或紧急情况下的应急准备和响应程序，以便预防和减少可能伴随的环境影响以及可能随之引发的疾病和伤害。组织好员工进行相应程序的培训和演练工作。责任部门应定期组织相关单位对其有关应急预案的适宜性和有效性进行评审。必要时，特别在应急演练或事故发生以后应及时对有关应急准备和响应的策划工作进行评审并予以必要的修订。对于配备的各类应急物资，由各单位负责进行日常检查和保养，相关职能部门每月进行检查，以确保应急物资有效可靠。 ②建立危险源和环境因素识别程序，对产品、活动和服务中能够控制以及可以施加影响的环境因素、危险源进行管理和控制，对于辨识、确定的重要环境因素、重大危险源特点及实际情况，采取积极要效的预防、控制和改进措施；有效开展潜在失效模式及后果分析工作，采取有效及时纠正预防措施，以识别并帮助最大程度地减少潜在的隐患。 ③配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。 ④油漆仓库风险防范措施 a.库区的建设符合国家相关规范（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），与其它危险单位和装置保持一定的通道和安全间距。 b.严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；确定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按照操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 c.设置通讯、报警装置；对盛装的容器，应经有关检验部门定期检验合格后才能使用，并设置明显的标识及警示牌。 d.采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供货商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格后才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车辆应悬挂危险化学品标志，不得在人口密集地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。 ⑤废气处理装置事故防范措施 a.定期检查废气收集及处理装置，防止发生泄漏。 b.严格执行事故防范管理措施和应急预案，将环境风险影响控制在最低范围。 ⑵事故应急对策 ①成立事故应急对策指挥中心 成立由生产部门为主和多个部门组成的事故应急对策指挥中心。负责在万一发生事故时进行统一指挥、协调处理好抢险工作。划分归口部门，明确分工相关部门对安全、环境污染、危险品泄漏、火灾等事故的调查、分析、处理、登记、上报及协调、配合工作。 ②事故应急对策 一旦发生事故，现场操作人员应立即实施应急措施，执行相应的《应急准备作业指导书》或《火警应急预案》等相关应急程序，并采取临时措施，如关闭电源，切断火源，关闭阀门，疏散人员，以避免或最大限度地减少由此引起对环境的影响。同时立即以无线对讲机或电话向指挥中心报警，启动事故应急程度，实施应急对策。预防明火引起火灾爆炸，做好消防灭火准备等。相关部门接到指挥中心通知后必须在最短的时间内到达发生地点，并立即采取应变措施和组织开展抢险工作。医务部门对事故现场防毒和医疗救护，测定毒物对人员的毒害，及时进行救治。环境保护部门组织对事故现场监测和环境监测，测定事故的危害区域，预测事故危害程度，实施控制污染的措施。消防部门应在接报后立即赶赴现场，以确保一旦引发火灾时能及时扑救。实施应急对策。 综上，本项目不存在重大风险源，项目风险事故主要为废气处理设施故障事故。在切实采取相应风险防范措施和应急预案的前提下，环境风险为可接受水平。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 配料、定长切割废气 | 颗粒物 | 中央除尘器（布袋除尘）净化处理后通过15m高排气筒（FQ-01）高空排放 | 颗粒物、HCL废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准， VOCs废气达到江苏省地方标准《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1中相应标准 |
|  | 挤出成型废气 | HCL VOCs | 挥发废气经过光氧催化装置+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（FQ-02）高空排放 |  |
|  | 喷涂线砂光、破碎及磨粉废气 | 颗粒物 | 中央除尘器（布袋除尘）净化处理后通过15m高排气筒（FQ-03）高空排放 |  |
|  | 喷涂线废气、转印覆膜废气 | 颗粒物 VOCs | 喷漆废气经过滤棉处理后与转印包覆废气一起进入+光催化氧化+活性炭装置净化后通过15m高排气筒（FQ-04）高空排放 |  |
|  | 木加工废气 | 颗粒物 | 中央除尘器（布袋除尘）净化处理后通过15m高排气筒（FQ-05）高空排放 |  |
|  | 车间未捕集废气 | 颗粒物 HCL VOCs | 通过车间通风排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池预处理后接管进入丹阳市沃特污水处理厂 | 达到丹阳市沃特污水处理厂接管标准要求 |
| 固废 | 转印 | 废转印膜 | 外卖资源利用 | 固废“零排放”，不会对周围环境产生显著影响 |
|  | 包覆 | 废包覆膜 |  |  |
|  | 裁切 | 废塑料边角料 |  |  |
|  | 木加工 | 木材边角料、木屑 |  |  |
|  | 中央除尘器清灰 | 木质粉尘 |  |  |
|  | 中央除尘器清灰 | 树脂粉尘 |  |  |
|  | 冷却沉淀池沉泥 | 污泥 |  |  |
|  | 废气处理装置 | 废过滤棉 | 有资质单位无害化处置 |  |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 油漆包装 | 废油漆桶 |  |  |
|  | 胶粘剂包装 | 废胶桶 |  |  |
|  | 喷漆 | 沾有漆渣的废手套 |  |  |
|  | 生活、办公 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 各类生产设备、空压机以及废气处理装置配套的风机等 | 噪声 | 隔声、合理布局、距离衰减 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |

# 九、“三同时”验收一览表

项目“三同时”验收一览表见表9-1。 表9-1 “三同时”验收一览表 类型 污染源 主要污染物 污染防治措施 台/套 环保投资(万元) 预期效果 进度 废气 配料、定长切割废气 颗粒物 中央除尘器（布袋除尘）净化处理后通过15m高排气筒（FQ-01）高空排放 1 80 达标排放 与建设项目同时设计、同时施工，本项目建成时同时投入运行 挤出成型废气 HCL VOCs 挥发废气经过光氧催化装置+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（FQ-02）高空排放 1 喷涂线砂光、破碎及磨粉废气 颗粒物 中央除尘器（布袋除尘）净化处理后通过15m高排气筒（FQ-03）高空排放 1 喷涂线废气、转印覆膜废气 颗粒物 VOCs 喷漆废气经过滤棉处理后与转印包覆废气一起进入+光催化氧化+活性炭装置净化后通过15m高排气筒（FQ-04）高空排放 1 木加工废气 颗粒物 中央除尘器（布袋除尘）净化处理后通过15m高排气筒（FQ-05）高空排放 1 车间未捕集废气 颗粒物 HCL VOCs 通过车间通风排放 2 废水 生活污水 COD SS NH3-N TP 化粪池预处理后接管进入丹阳市沃特污水处理厂 — 利用出租方现有 达标排放 噪声 生产设备、空压机 噪声 车间墙体隔声、消声器消声、减振 — 2 达标 废气处理配套风机 固废 办公室 生活垃圾 环卫清运 — — “零排放” 生产车间 一般工业固废 车间存放 — — 危险固废 危废仓库暂存，委托资质单位处置 雨水 管网、排放口使用原有项目排放口 — — — 依托出租房原有 雨污分流 合计 100万元

# 十、结论和建议

1、结论 圣象新饰材(江苏)有限公司（以下简称“建设单位”）为了应对消费者对于 PVC 装饰材料等新饰材的需求，拟租用江苏宏耐木业有限公司闲置厂房一栋，建筑面积约17017.58平方米，计划投资2000万元，建设新饰材及地板配件生产项目。其中项目新饰材中WPC饰材以PVC树脂粉、碳酸钙、PVC装饰膜等为主要原料，选购各类挤出机、覆膜机、转印机等设备，采用混合、挤出、包覆、转印等工艺，年产能力1500万米；新饰材MDF线条以密度板基材、PVC装饰膜等为主要原料，选购各类四面刨、覆膜机等设备，采用包覆、涂装等工艺，年产能力120万米；新饰材实木线条以实木基材、多层实木基材、UV油漆等为原料，采用包覆、涂装等工艺，形成年产420万米；地板配件D3胶水以外购成品胶水为原料，采用灌装线进行厂内分装，年分装规模为200吨，具有一定经济效益和社会效益。 项目计划投产时间为2018年3月。 （1）与国家、地方的产业政策相符 经查阅，本项目行业类别属于C2039软木制品及其他木制品制造C2922 塑料板、管、型材制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令）中规定的限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）中规定的限制类和淘汰类项目；符合国家和地方产业政策。 （2）与规划、政策的相符性 在区域规划上，丹阳市开发区以眼镜、五金工具、汽配、新型建材、电子配件等为主的制造业基地，不含化工。具体的来说，开发区一期规划以居住、商业、行政用地为主，工业用地仅保留大亚科技。开发区二期沪宁高速以南区域产业定位以视光学（眼镜）、木业、电子信息为主，同时接纳一期搬迁部分的轻工、机械等非化工企业；沪宁高速以北区域产业定位以五金汽配、机械、新型建材为主。 本项目产品为大亚木业配套项目，即符合丹阳市开发区区域产业发展规划要求。 与“三减六治三提升”专项行动实施方案相符性： 《 “两减六治三提升”专项行动方案》（苏发【2016】47号）中主要工作举措：（一）减少煤炭消耗总量；（二）减少落后化工产能；（三）治理太湖水环境；（四）治理生活垃圾；（五）治理黑臭水体；（六）治理畜禽养殖污染；（七）治理挥发性有机物污染；（八）治理环境隐患；（九）提升生态保护水平；（十）提升环境经济政策调控水平；（十一）提升环境执法监管水平。 本项目涉及的主要为第三条及第七条，建设项目拟建地位于太湖流域三级保护区，无含氮磷的生产废水排放，生活污水经预处理后接管进入丹阳市沃特污水处理有限公司集中处理，不直接排入水体，项目符合《 “两减六治三提升”专项行动方案》（苏发【2016】47号）中 “（三）治理太湖水环境”的相关要求；本项目所用油漆均为低VOCs含量UV漆，所用胶粘剂为低VOCs含量的水性胶粘剂，符合“（七）治理挥发性有机物污染第2条：强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业全面实现低VOCs含量的水性涂料、胶粘剂替代。” 与苏环办[2014]128号文的相符性分析： 本项目全部采用低VOCs含量的UV漆，喷漆工段均在密闭UV设备进行，废气收集率90%，UV设备废气采用过滤棉+光催化氧化+活性炭装置净化处置，废气去除效率可达90%，满足《江苏省挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号文）中总体要求及行业VOCs排放控制指南中表面涂装行业要求。 与《镇江市颗粒物无组织排放深度整治实施方案》的相符性： 对照关于印发《镇江市颗粒物无组织排放深度整治实施方案》的通知(镇大气办〔2018〕2号，本项目不属于文件中火电、水泥、砖瓦建材、钢铁炼焦、碳素、燃煤锅炉、船舶运输、港口码头等重点行业以及其他行业中无组织排放较为严重的重点企业，项目业主拟对企业生产过程中的配料、混料、物料加工与处理等均采取了有效的集气措施减少无组织粉尘排放，因此，项目颗粒物排放符合《镇江市颗粒物无组织排放深度整治实施方案》文件要求。 （3）清洁生产先进性 本项目生产中采用成熟、先进的加工设备和生产工艺，物料消耗基本合理，产生的污染物得到妥善处置。整个生产过程符合清洁生产基本要求。 （4）污染物稳定达标排放可行性、污染防治措施有效性及对周围环境的影响 本项目租用厂房进行生产，仅进行设备安装调试，故施工期对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量现状类别。 运营期污染物排放对周围环境影响情况如下： ①废气 项目正常营运期间，各排气筒排放的颗粒物、HCL废气排放浓度及速率达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准，VOCs废气排放浓度及速率达到江苏省地方标准《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1中相应标准。未捕集废气通过车间通风排放，厂区无组织废气落地浓度经预测不超过《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准及江苏省地方标准《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表2中相应标准。 同时，本项目以生产车间为单元设定卫生防护距离100米。据现场调查的实际情况，项目车间周围100米内无环境敏感保护目标，今后在该范围内不得新建居民、医院、学校等敏感保护目标。 ②废水 项目正常营运期间，该项目实施后无工业废水外排，不会对周围环境造成影响；生活污水主要污染物指标均可达到丹阳沃特污水处理厂的接管标准之要求，经丹阳沃特污水处理厂进一步处理后，最终尾水达标排放对受纳水体京杭运河（丹阳段）水质影响甚小。 ③噪声 本项目的主要噪声源是设备噪声、空压机噪声及废气处理配套风机噪声，经过墙体隔声、合理布局、消声减振后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准。故本项目噪声对周围环境影响较小。 ④固废 项目严格按照污染防治措施的要求对各类固废进行分类收集、妥善处置等相关措施，防止二次污染，不排放，采取上述措施后，不会对周围环境产生明显影响。 （5）项目污染物总量控制 本项目建设地所在区域属于“两控区”（酸雨控制区）和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的三级保护区。建议全厂污染物排总量控制如下： 表10-1 全厂污染物排放量汇总表 单位：t/a 类别 污染物名称 本项目 全厂排放控制总量（接管量/排放量） 产生量 削减量 排放量 废水 生活污水 废水量 1134 0 1134 1134 COD 0.397 0 0.397 0.397/0.034 SS 0.227 0 0.227 0.227/0.007 NH3-N 0.0227 0 0.0227 0.0227/0.003 TP 0.00347 0 0.00347 0.00347/0.0003 废气 有组织 颗粒物 7.518 7.36098 0.15702 0.15702 HCL 0.04 0 0.04 0.04 VOCs 2.795 2.5875 0.2075 0.2075 无组织 颗粒物 0.574 0 0.574 0.574 HCL 0.01 0 0.01 0.01 VOCs 0.682 0 0.682 0.682 固废 一般工业固废 452.53 449.53 0 0 危险工业废物 9.93 9.93 0 0 生活垃圾 5.04 5.04 0 0 本项目水污染物已纳入丹阳市沃特污水处理厂的排污总量，可以在沃特污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡；本项目废气项目大气污染物有组织排放量为颗粒物、VOCs实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代，在丹阳市范围内平衡，HCL作为特征污染物向丹阳市环保局申请备案；无组织废气向丹阳市环保局申请备案。固废：“零”排放。 综上所述，建设项目各项污染物采取相关措施后可以减轻对环境的影响，因此从环境保护的角度来看，在落实环评提出污染防治措施的前提下，本项目的建设在环境上基本可行。 2、建议 （1）建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时运行。 （2）各类原辅材料、生产固废应分类贮存，及时清运，防止堆积、泄漏，以免对周围环境产生影响。 （3）加强清洁生产意识，不断改进生产工艺，提高产品得率，节约能耗，尽量减少污染物的产生量。 （4）加强对各类污染治理设施的运行管理和维护保养，确保处理效果，尽量减少各种污染物排放量；确保各类污染物和噪声达标排放。

基层环境保护行政部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

# Text boxes

UV固化

面漆

包装

砂光

UV真空底漆

砂光

UV真空底漆

砂光

包覆

四面刨成型

PVC粉、碳酸钙粉、木粉、稳定剂、助剂

G4-1：粉尘

S4-1：边角料

单板分切

UV固化UA\\\\\\\

多层实木基材

入 库

包 装

裁切修边

G3-4：粉尘

S3-3：废边角料

覆 膜

PVC膜、包覆胶

G3-3：VOCs

S3-2：废包覆膜

四面刨成型

G3-1：粉尘

S3-1：边角料

砂光

图7-2  丹阳市沃特污水处理厂处理工艺流程图

上清液

污泥外运

接管进入丹阳市沃特污水处理厂集中处理

化粪池

生活用水

S1-2：废包覆膜

G4-2：VOCs

S4-2：废包覆膜

污泥浓缩池

产品入库

实木皮、包覆胶

储泥池

G3-2：粉尘

供料系统

定长切割

新鲜自来水

3948

1134

灌装机

进水

1134

实木指接板

1260

损耗126

G2-3：粉尘

S2-3：边角料

G2-2：VOCs

S2-2：废包覆膜

G2-1：粉尘

S2-1：边角料

G1-2：VOCs、HCL

G1-4：粉尘

外购吨桶聚醋酸乙烯酯乳胶

PVC包覆膜、包覆胶

PVC挤出

边角料

S1-1：废转印膜

剩余污泥

出水

消毒池

CASS池

沉砂池

细格栅

G1-3：粉尘

磨粉

磨粉料回用

破碎

进水泵房

粗格栅

PVC转印膜

补充2688

40m3/h×6720h

挤出机

密闭管路输送系统

损耗2688

冷却塔用水

循环冷却水补充

入 库

包 装

裁切修边

自来水冷却

真空吸湿

覆 膜

PVC膜、PUR包覆胶

四面刨成型

单板分切

密度板基材（MDF）

入 库

包 装

裁切修边

覆 膜

转 印

挤出成型

混 料

投配料

喷涂流水线

G4-4：VOCs

S4-3：废油漆桶

G4-3：粉尘

UV固化

面漆

UV固化

G1-7：粉尘

S1-3：边角料

G1-6：VOCs

G1-5：VOCs

G1-1：粉尘