建设项目环境影响报告表

项目名称：钢管制品加工生产线新建项目

建设单位（盖章）：丹阳市海神机械有限公司

编制日期：2018年12月18日

江苏省环境保护厅

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 钢管制品加工生产线新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 丹阳市海神机械有限公司 |
| 法人代表 | 王晏清 | 联系人 | 耿画 |
| 通讯地址 | 江苏省（自治区、直辖市）丹阳市云阳镇荆林 |
| 联系电话 | 15952923195 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 212300 |
| 建设地点 | 丹阳市经济开发区荆林集镇 |
| 赋码部门 | 丹阳市发展改革和经济信息化委员会 | 项目代码 | 2018-321151-31-03-518919 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3489其他通用零部件制造 |
| 租用面积 （平方米） | 占地面积10948平方米 | 绿化面积 （平方米） | — |
| 总投资 （万元） | 800 | 其中：环保投资（万元） | 15 | 环保投资占 总投资比例 | 1.875% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2010年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料、主要设备：详见下页 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 900 | 燃油（吨/年） | —— |
| 电（度/年） | 65万 | 液化石油汽（吨/年） | —— |
| 蒸汽（吨/年） | —— | 天然气（万m3/年） | —— |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 项目无工业废水产生及排放； 生活污水产生量为720t/a，经普通化粪池预处理后托运至丹阳沃特污水处理厂处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）最终排入京杭运河(丹阳段)。 |
| 放射性同位素和伴有地磁辐射的设施的使用情况 —— |
| 原辅材料及主要设备： 1、建设项目主要原辅材料消耗及来源一览表 表1-1 建设项目主要原辅材料及其用量一览表 序号 原辅料名称 组分、规格、形态 年用量 厂内储存量 包装形式及规格 1 钢板 - 2600t 20t 散装 2 焊接材料 CO2气体保护实芯焊丝 Mn 5.5t 0.5t 纸箱包装 自动保护埋弧实芯焊丝 Mn 1.26t 0.1t 纸箱包装 手工低碳钢电动焊条 Mn 0.88t 0.2t 纸箱包装 3 氧气 - 95t 2t 瓶装 4 乙炔 - 6t 0.5t 瓶装 5 二氧化碳 - 61t 3t 瓶装 6 机械油 - 0.6t 0.2t 桶装 2、建设项目主要生产设备一览表 项目生产过程中涉及的主要设备见下表： 表1-2 建设项目主要生产设备一览表 项目名称 序号 设备名称 规格 数量 所在车间 生产线 1 卧式车床 CW61160 2 1号车间 2 立式车床 C5116A 3 3 车床 C1250 2 4 车床 CW6280 1 5 车床 C630 1 6 车床 CE6152 1 7 车床 C6240 1 8 端面铣床 / 1 9 A型车床 / 1 10 刨床 B665 1 11 电火花数控切割机床 DK7750 1 12 电火花数控切割机床 DK7740 1 13 电火花数控切割机床 DK7740 1 14 大车头 / 1 15 摆臂钻床 Z3040 1 16 摆臂钻床 Z3050 1 17 摆臂钻床 Z3050 1 18 摆臂钻床 Z3080 1 19 摆臂钻床 Z3040 1 1 行车 / 1 2号车间 2 行车 / 1 3 四辊卷板机 / 1 4 卷板机 / 1 5 卷板机 / 1 6 卷板机 / 1 7 压头机 / 1 8 行车 / 1 9 压头机 / 1 10 法兰成型机 / 1 11 钢筋弯曲机 / 1 12 钢筋切断机 80 1 13 自动焊接变位机 60 1 14 十字焊接操作机 120 1 15 电焊机 / 2 16 CO2气体保护焊机 / 14 17 氩弧焊机 / 1 18 逆变式直流埋弧焊机 / 1 1 埋弧焊机半套 / 1 3号车间 2 电焊机 / 4 3 CO2保护焊 / 8 4 等离子切割机 / 1 5 无线遥控焊接机 / 2 6 仿形切割机 / 6 1 十字架 / 2 4号车间 2 起重机 / 1 3 倒立式拉丝机 / 1 4 空压机 / 1 1 固定式电动葫芦 / 1 5号车间 2 焊接十字架 / 1 3 行走十字架 / 1 4 埋弧焊机 / 2 5 等离子切割机 / 1 6 法兰成型机 / 1 7 气体保护焊机 / 1 |

# 二、工程内容及规模

（一）企业及项目概况 丹阳市海神机械有限公司成立于2010年5月，公司位于丹阳市经济开发区荆林集镇，主要从事钢管制品加工生产，项目租用丹阳市宏阳船舶橡塑厂闲置厂房，占地面积10948平方米，项目以钢板为原材料，通过下料、拼板、车加工、钻孔、卷筒体、焊接等生产工艺，形成年产4166吨钢管制品的生产能力。 项目于2010年12月投产营运，属于未批先建，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见的有关规定（环政法函[2018]31号）的有关规定，丹阳市海神机械有限公司委托我单位承担本次“钢管制品加工生产线新建项目”的环境影响评价报告表工作。我单位在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，并征求了当地环保行政主管部门的意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目环境管理提供依据。 项目所涉及的消防、安全及卫生等问题不属于本评价范围，请公司按国家有关法律、法规和标准执行。 （二）项目生产规模及主要工程内容 1、项目生产规模及产品方案 本项目生产规模及产品方案见表2-1。 表2-1 本项目生产规模及产品方案 序号 工程名称 产品名称 规格 加工能力 年运行时数h 1 钢管制品加工生产线 钢管制品 / 2600t/a 单班倒，年生产2400h 2、项目主要工程内容 本项目建设项目公用及辅助工程详见表2-2。 表2-2 本项目公用及辅助工程内容 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 生产车间 建筑面积10948m2 / 辅助工程 办公用房 建筑面积300m2 储运系统 原料仓库 200m2 车间划出 成品仓库 200m2 车间划出 原料及成品运输 / 由社会运力承担 公用工程 给水系统 设置DN200供水管网， 新鲜用水量约900m3/a 来自市政自来水管网 排水系统 雨污分流，生活污水经厂内普通化粪池预处理后纳入丹阳沃特污水处理厂集中处理 依托现有排污系统 供电 65万度/年 华东电网 环保工程 废水处理 普通化粪池 1座，5m3 预处理达沃特污水处理厂接管标准 噪声 噪声防治 隔声、消声、减振、绿化措施，隔声量≥25dB(A) 厂界噪声达标 固废 一般固废暂存场20m2 符合规范化要求 危险固废暂存间2m2 目前设置不规范， 拟整改 废气 无组织废气 建议加设移动式 焊接烟尘净化器 整改后达标排放 （三）产业政策、区域规划及地利用相符性 1、产业政策 对照国家发改委《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）、《镇江市工商业产业结构调整指导目录》，本项目不属于其限制类、淘汰类及禁止类项目，属允许类，即本项目符合相关产业政策。且本项目已经丹阳市发展改革和经济信息化委员会备案，项目代码：2018-321151-31-03-518919，符合国家及地方相关产业政策。 综上所述，本项目符合国家、江苏省、镇江市现行相关产业政策。 2、土地利用规划相符性分析 该项目租赁用地为工业用地，项目用地也不违反国土资发[2006]296号文《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》之规定，不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中限制用地项目和禁止用地项目。 因此，建设项目符合国家和地方的土地政策。 3、产业规划 在区域规划上，丹阳市开发区以眼镜、五金工具、汽配、新型建材、电子配件等为主的制造业基地，不含化工。具体的来说，开发区一期规划以居住、商业、行政用地为主，工业用地仅保留大亚科技。开发区二期沪宁高速以南区域产业定位以视光学（眼镜）、木业、电子信息为主，同时接纳一期搬迁部分的轻工、机械等非化工企业；沪宁高速以北区域产业定位以五金汽配、机械、新型建材为主。 本项目产品为机械加工行业，即符合丹阳市开发区区域产业发展规划要求。 4、相关法规政策相符性 对照《江苏省太湖水污染防治条例》(2007年9月27日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订)规定:在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。对照本项目工艺及污染物产生和排放情况，本项目不属于该防治条例禁止类项目，因此，本项目建设与《江苏省太湖水污染防治条例》相符。 项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113号)中所列的限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态红线区域，不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降，项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》。 （四）、“三线一单”相符性分析 1、生态红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），项目附近主要生态功能区如表2-3所示。 表2-3 项目周边生态红线区域 红线区 域名称 主导生 态功能 红线区域范围 面积 与本项目方位距离m 一级管 控区 二级管控区 总面积 一级管 控区 二级管 控区 京杭大运河（丹阳市）洪水调蓄区 湿地生 态系统 保护 - 北起与丹徒交界处，流经练湖、开发区、云阳镇、陵口镇、吕城镇，南至与武进交界处，沿河两岸 100 米范围内的区域 11.19km2 - 11.19km2 W,3500 由上表可知，本项目拟建地不在生态红线保护区内，项目建设与《江苏省生态红线区域保护规划》相关要求相符。 项目所在区域生态红线保护规划情况见附图4。 2、环境质量底线 根据现状监测资料可知，项目所在地的大气、地表水及所在区域声环境质量良好。该项目运营过程中会产生少许污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 3、资源利用上线 项目用水主要为生活用水，用水量较小；本项目采用成熟可靠的工艺技术，能耗、物耗低，符合资源利用上线要求；项目占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目从事机械加工（法兰金属件），经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 （五）、与《“两减六治三提升”专项行动方案》的相符性 根据《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知》（苏发[2016]47号）和《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30号）中文件精神，“…（二）强制重点行业清洁原料替代：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。…” 本项目产品为机械配件，厂内不进行喷漆加工，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》的相关要求。 （六）建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围环境概况 地理位置：本项目位于丹阳市丹阳市云阳镇荆林集镇，具体地理位置见附图1； 厂区平面布置：项目主要利用丹阳市宏阳船舶橡塑厂闲置厂房，厂区具体平面布置见附图2； 厂界周围环境现状：该项目东侧为空地，南侧为荆林村，西侧为美联水泥，北侧为空地、臧家村，厂界周围具体环境现状见附图3。 （七）工作制度和劳动定员 工作制度：本项目采用单班制作业，每班作业时间8小时，年运行300天。 劳动定员：本项目配备员工60人，本项目厂内不设置食堂和宿舍。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、丹阳市海神机械有限公司原址相关情况 丹阳市海神机械有限公司成立于2010年5月，主要从事钢管制品生产，该企业自营运以来，运转良好，未出现过环境污染事故和纠纷，目前主要存在的环境问题为： 1、危废间设置不规范，拟整改设置专门危废暂存仓库，地面设置防渗、防流失等措施，设置环保标识； 2、焊接工段未设置移动式焊接烟尘净化器，建议加设。

# 三、建设项目所在地自然环境

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 丹阳市地处太湖流域上游地区，座落在江苏省南部、镇江与常州之间，地处东经119°24＇～119°54＇、北纬31°45＇～32°10＇；全市土地面积1047平方公里，其中陆地面积850.2平方公里，占总面积的81.2%，水域面积196.8平方公里，占18.8%；全市南北长44公里，东西宽32.5公里；东邻武进县，南毗金坛市，西与丹徒县交界，北与扬中市隔江相望。沪宁铁路、沪宁高速公路和312国道横穿境内，京杭大运河横穿境内，水陆交通十分便利。 2、气象特征 丹阳市处在亚热带与南温带的过渡性气候带中，具有明显的季风特征，四季分明，降水丰沛，光照充足。年平均气温15°C，年日照量为2021小时，无霜期230天，平均降水量为1058.4毫米/年。春秋两季为冬夏季风交替时期，常出现冷暖、干湿多变的天气；夏季盛行海洋来的东南风，以炎热多雨天气为主，6月中下旬该地区进入梅雨期，天气闷热潮湿，雨量集中，多雷雨、大雨或暴雨；冬季以寒冷少雨天气为主。根据丹阳市气象站提供的资料，其主要气象气候特征见下表3-1。 表3-1 主要气象气候特征表 项 目 单 位 数 值 气温 年平均气温 ℃ 14.9 极端最高温度 ℃ 38.8 极端最低温度 ℃ -18.9 最热月平均温度（7月） ℃ 27.7 最冷月平均温度（1月） ℃ 1.9 风速 年平均风速 m/s 2.9 最大风速 m/s 23.0 气压 年平均大气压 kPa 101.4 | 相对湿度 年平均相对湿度 % 78 最热月平均相对湿度（7月） % 86 最冷月平均相对湿度（1月） % 74 降雨量 年平均降水量 mm 1058.4 日最大降水量 mm 234.3 年最大降水量 mm 1628 主导风向 常年主导风向 偏东风 夏季主导风向 E SW 冬季主导风向 NE NW 3、水文 丹阳境内河道纵横，湖塘星罗棋布。太湖水系、长江水系以宁镇山脉为分水岭，分布在南部和北部，北部的长江水系流域面积占全市总面积的10.7%，该区域河流短小，发源于宁镇丘陵，大多由西流向东，注入长江。夏季流量多而急，冬季流量少而慢。南部的太湖水系流域面积占全市总面积的89.3%，该区域河流由北向南，汇集了宁镇丘陵低山南麓和茅山北麓的地表水，注入金坛市的长荡湖和常州市的滆河，具有流量大、流速慢、水位变化小等特点。太湖水系的南部和东部地区，多天然湖塘。京杭运河和九曲河将两大水系连在一体。其中京杭运河丹阳境内长28.6km，流域面积 543km2；九曲河全长27.6km，流域面积326km2，都是丹阳境内骨干河道。太湖水系的主要河流有丹金漕河（境内长18.4km，流域面积120km2）、香草河（境内长22.45km，流域面积112km2）、简渎河（境内长16.5km）、鹤溪河、新鹤溪河、越渎河、新河）和中心河等。长江水系主要河流有夹江（长12.5km）、太平河和超瓢港等。项目所在区域水系概化见图5。 4、生态 ⑴陆生生态 本项目所在地区属北亚热带季风气候的温暖地带，光、热、水资源较丰富，宜于多种作物的生长繁育。低山丘陵地带以黄棕壤为主，平原地带以水稻土为主。天然植被主要是落叶、常绿阔叶混交林，落叶阔叶树有麻栎、黄连木、山槐、枫杨等；常绿阔叶树有青冈栎、苦赭、石楠等。但因人类活动的影响，原生植被已残留甚少，现有的是人工栽培的用材林、薪炭林、各种经济林和大片的农田植被。全市鸟类100多种。其它野生动物20多种。 ⑵水生生态 评价区内鱼类资源丰富，青草鱼、鲢鳙鱼、鲤鲫等淡水鱼类和鳇、鲶、鳝等非人工养殖鱼类均有大量产出。境内长江鱼类有90多种，其中刀鱼、鲥鱼、鳗鱼、河豚是名贵的鱼类；白鳍豚、中华鲟是我国珍稀动物，其溯河回游经过该地长江水域。 |
| --- | --- |

# 四、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 （一）环境空气质量现状： 本项目为大气环境三级评价，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告书中的数据或结论。因此，本项目评价引用《2017年镇江市环境质量报告书》，镇江市区环境空气见表4-1。 表4-1空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/µg/m3 标准值 /µg/m3 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 15 60 25.00 达标 24小时平均第98百分位数 34 150 22.67 NO2 年平均质量浓度 43 40 107.50 不达标 24小时平均第98百分位数 88 80 110.00 CO 24小时平均第95百分位数 1300 4000 32.50 达标 O3 24小时平均第95百分位数 209 160 130.63 不达标 PM10 年平均质量浓度 90 70 128.57 不达标 24小时平均第95百分位数 167 150 111.33 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160.00 不达标 24小时平均第95百分位数 114 75 152.00 由表4-1可见，本项目所在地环境空气质量总体未达标，超标污染物为PM2.5、PM10、臭氧和二氧化氮，因此判定为非达标区。 根据《镇江市改善空气质量强制污染物减排方案》（镇政发[2018]22号）、《镇江市颗粒物无组织深度整治实施方案》（镇大气办[2018]2号），通过进一步颗粒物的无组织排放整治、铸造行业烟气粉尘专项整治、施工扬尘污染整治、高污染车辆及油品质量管控、大气环境质量状况可以得到进一步改善。 根据丹阳市环境监测站于2017年6月21日对该地区的大气监测结果，该区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，故该区域环境空气质量良好。 具体监测内容及统计结果详见下表4-2。 表4-2 大气环境质量现状监测统计结果（单位：mg/m3） 项目 SO2 NO2 PM10 监测结果 小时均值 0.018～0.019 0.012～0.027 —— 日均值 0.018 0.018 0.043 评价标准(日均值) 0.15 0.08 0.15 评价标准（小时均值） 0.5 0.2 —— （二）地表水环境质量现状： 本次地表水环境质量现状评价利用丹阳市环境监测站2018年5月常规例行监测统计资料来区域地表水京杭大运河的水环境质量现状，具体监测及评价结果见下表4-3。 表4-3 地表水水质现状监测及评价结果表（mg/L，pH无量纲） 污染物 pH 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 COD 石油类 监测结果 宝塔湾断面 7.81 3.8 0.59 0.15 9 0.02 人民桥断面 7.14 3.1 0.90 0.16 10 0.03 IV类水质标准 6~9 ≤8 ≤1.5 ≤0.3 ≤30 ≤0.5 由上表可知，评价区域京杭大运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，评价区地表水环境质量现状良好。 （三）声环境质量现状： 根据丹阳市环境监测站于2018年10月10日噪声现场监测结果，本项目拟建地噪声监测点监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，其监测统计结果见下表4-4。 表4-4 评价区声环境质量现状监测及评价结果（单位：dB（A）） 监测点号 测量时段 等效A声级dB（A） 评价标准 评价结果 东厂界1# 昼间 56.3 60 未超标 夜间 45.8 50 未超标 南厂界2# 昼间 56.0 60 未超标 夜间 46.4 50 未超标 西厂界3# 昼间 55.2 60 未超标 夜间 48.6 50 未超标 北厂界4# 昼间 57.8 60 未超标 夜间 45.7 50 未超标

主要环境保护目标 表4-5 环境保护目标一览表 环境要素 环境保护对象名称 方位 厂界最近距离 规模 环境功能 空气环境 荆城桥 SE 77m 200户/700人 二级 臧家村 NE 70m 60户/210人 丹阳市荆林中学 S 120m 2000人 声环境 荆城村 SE 77m 200户/700人 2类 臧家村 NE 70m 60户/210人 水环境 京杭运河 W 3500m 中型 IV类 生态环境 京杭大运河 （丹阳市）洪 水调蓄区 W 3500m 11.19km2 （二级管控） 洪水调蓄

# 五、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。具体数值见表5-1。 表5-1 大气环境质量标准限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 70 24小时平均 35 TSP 年平均 200 24小时平均 300 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 2、环境噪声 结合项目周边环境现状条件及区域环境功能规划，项目所在地区为集镇，属于工业、居住、商业混杂区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。具体见表5-2： 表5-2 环境噪声标准值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 3、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅编制，2003年3月）中相关规定，京杭运河（丹阳城区段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类水域标准，标准值见下表5-3： |
| --- | --- |
|  | 表5-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L（注：pH无量纲） 序号 参数 Ⅳ类 标准来源 1 pH 6～9 GB3838-2002 2 高锰酸盐指数 ≤ 10 3 COD ≤ 30 4 氨氮（NH3-N） ≤ 1.5 5 总磷（以P计） ≤ 0.3 6 石油类 ≤ 0.5 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、废水：该项目废水及其污染物排放总量纳入丹阳沃特污水处理厂统一控制，废水量720m3/a、COD 0.252t/a、SS 0.144t/a、氨氮0.018t/a、总磷0.0021t/a。项目废水经丹阳沃特污水处理厂处理后的各污染物最终排放量指标分别为：COD 0.036t/a、SS 0.0072t/a、氨氮0.0036t/a、总磷0.00036t/a。 2、废气：项目大气污染物焊接烟尘以无组织形式排放，作为考核量考核，向丹阳市环保局申请备案。 3、固废：项目固废发生总量为269.431t/a，所有固废均可在区域内转移处置或利用，最终以零排放原则实行控制。 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声： 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（等效声级(昼间)≤60dB(A)、等效声级(夜间)≤50dB(A)），具体见表5-4。 表5-4 厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 2、废水： 项目无生产性废水产生及排放。洗手、冲厕等生活污水经厂内普通化粪池预处理后，委托环卫部门托运至丹阳沃特污水处理厂进一步处理，其排水执行丹阳沃特污水处理厂接管标准。丹阳沃特污水处理厂尾水排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)相应要求，见表5-5。 表5-5 生活污水接管标准（单位：mg/L） 指标（mg/L） 级别 pH COD 氨氮 SS 总磷 接管标准 6～9 ≤350 ≤25 ≤400 ≤8 尾水排放标准 6～9 ≤50 ≤5 ≤10 ≤0.5 3、废气： 焊接烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准中无组织排放监控浓度限值。 表5-6 废气污染物排放标准 污染物名称 无组织排放监测浓度值 （mg/m3） 粉尘 周界外浓度最高点 1.0 4、固废： 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |

# 六、建设项目工程分析

（一）生产工艺流程： 本项目产品为法兰金属配件，工艺流程见图1。 图6-1生产工艺流程及产污图 生产工艺简介： 下料：建设单位外购钢材，进厂后先进行切割下料处理，得到规定尺寸的毛坯件。 焊接、组装：将钢材进行焊接、组装。本项目所用焊接主要为电焊、气体保护焊、氩弧焊和埋弧焊，所用焊材为焊丝。 金加工：根据设计要求，对钢材进行车、铣、钻等金加工。项目金加工设备少量机油更换下来目前作为设备保养擦拭使用，产生废含油抹布，基本全部消纳掉，无剩余废油委外处置。 喷漆（外协）：本项目喷漆工艺委托外协单位统一处理，不自行进行喷涂工艺。 其他说明：项目设备维护更换少量废机械油全部用于厂内擦机器保养及卷板机轴承润滑使用（该设备对油品质量要求不高），不需作委外处置。 （二）水量平衡图： 本项目用水主要为职工生活用水，采用自来水。 （1）生活用水：项目投产后预计需员工60人，生活污水产生量根据原国家环保总局《排污申报登记实用手册》推举公式核算：职工生活污水产生量Wc=0.5×N（职工人数）×qi（每人每日生活用水定额），该厂N=60、qi取50L，排水量按用水量的80%计，则该项目正常投产后，员工生活污水产生量为720m3/a，建设单位经厂内现有化粪池处理，废水经化粪池预处理后委托环卫部门托运至丹阳市沃特污水处理厂集中处理。 （2）本项目仅采用拖把定期对车间进行拖拭，不进行地面冲洗，因此，不考虑车间地面冲洗废水的产生及排放。 建设项目水量平衡见图6-2。

（三）项目主要污染工序及其污染防治措施、各类污染物产排量核算： 本报告表对项目污染源强的估算依据：物料衡算法及类比调查法。 1、噪声污染源： 该项目选用低噪声源的先进设备，主要噪声源有车床、机床、钻床、卷板机、法兰成型机、各类焊接、切割机等。 项目建设单位目前采取的主要噪声防治措施如下： ①项目为单班制作业，夜间不生产； ②项目设备较多，项目选用低噪声设备，所有设备均设置于车间内，以初步隔声处理； ③厂区内进行合理的规划布局，生产车间与厂界之间有充裕的衰减防护距离且设置绿化带，进一步降低项目噪声对厂界的贡献。 ④对设备进行定期维护，保持设备处于良好的运转状态，同时，加强管理。 项目正常营运期间，根据现场监测，项目所在厂区各厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（等效声级(昼间)≤60dB(A)、等效声级(夜间)≤50dB(A)）。 2、废水污染源： 项目无工业排水。项目废水排放主要为生活污水。 项目正常营运期间，厂内主要废水为职工洗手、如厕等少量生活污水，主要来自于办公区。该生活污水排放量按国家环保总局《排污申报登记实用手册》推举公式核算，项目营运期间，厂区职工生活污水年排放量为720m3/a(以300天计)，根据同类项目类比，本项目生活污水各污染物产生浓度为：CODcr≤350mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷≤3mg/L）。 项目建设单位对该生活污水采取化粪池初步处理后定期委托环卫部门托运至丹阳市沃特污水处理厂集中处理达标后排入京杭运河。 3、废气污染源： 本项目废气主要为焊接废气。焊接工序主要包括气保焊、埋弧焊、电焊和氩弧焊，焊接工序产生的污染物分析如下： ①手工电焊 本项目手工电焊采用实芯焊丝。焊接材料的发尘量为6-8g/kg，评价取8g/kg。电焊使用焊丝的量为0.88t/a，则本项目电焊焊接时产生的烟尘量约7.04kg/a。 ②埋弧焊 本项目埋弧焊的焊接材料采用实芯焊丝。焊丝的发尘量为8g/kg，埋弧焊使用焊丝的量为1.26t/a，则本项目埋弧焊时产生的烟尘量约10.08kg/a。 ③气体保护焊 本项目气体保护的焊接材料采用实心焊丝。焊丝的发尘量为8g/kg，气体保护焊使用焊丝的量为5.5t/a，则本项目氩弧焊时产生的烟尘量约44kg/a。 综上所述，本项目焊接工段产生烟尘量为0.06112t/a，目前该焊接废气未采取任何措施直接排入大气环境。按照环保要求，本项目业主拟对该废气设置移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘净化器的集气效率大于80%（本项目以80%计），净化效率为90%以上（本项目以90%计），则经过焊接烟尘净化器处理后，最终焊接烟尘无组织形式排放，排放量约为0.017t/a（0.007kg/h）。 4、固体废弃物： 本项目固废主要为金属废料、焊接烟尘、焊渣及职工生活垃圾。其产生及治理情况如下： ①金属废料：主要来源于下料工段，其产生量为260t/a，该固废属一般可利用固废，可由相应物回公司统一回收再利用。 ②焊接收尘：主要来源于焊接烟尘废气处理工段，产生量为0.044t/a，该固废属一般可利用固废，可由相应物回公司统一回收再利用。 ③焊渣：主要来源于焊接工段，约为焊接材料总用量的5%，产生量为0.382t/a，该固废属一般可利用固废，可由相应厂家统一回收再利用。 ④职工生活垃圾：项目员工人数60人，生活垃圾人均产生量以0.5kg/d计，生活垃圾产生量为9t/a，由当地环卫部门统一收集后卫生填埋。 ⑤废含油抹布：项目设备维护更换少量废机械油，年产生量约为0.005t/a，委托有资质单位无害化处置。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，本项目副产物产生情况详见下表。 表6-1 建设项目副产物产生情况汇总表 序 号 副产物 名称 产生 工序 形态 主要成分 预测产生量 （吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 1 金属废料 下料工段 固态 钢 260 √ 《固体废物鉴别导则（试行）》 2 焊接收尘 废气处理工段 固态 MnO等 0.044 √ 3 焊渣 焊接工段 固态 MnO等 0.382 √ 4 废含油抹布 设备维护 固态 矿物油、纤维 0.005 √ 5 职工生活 职工生活区 固态 废纸、废塑料等 9 √ 表6-2 本项目营运期固体废物分析结果汇总表 序 号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物 代码 估算产生量 （吨/年） 1 金属废料 一般工业固体废物 下料工段 固态 钢 《国家危险废物管理名录2016》 一般固废 有色金属废物 82 260 2 焊接烟尘 一般工业固体废物 废气处理工段 固态 MnO等 一般固废 工业 粉尘 84 0.044 3 焊渣 一般工业固体废物 焊接工段 固态 MnO等 一般固废 其他 废物 99 0.382 4 废含油抹布 危险固废（豁免类） 设备擦拭 固态 矿物油、纤维 危险固废 HW49 900-041-49 0.005 5 生活垃圾 - 职工生活区 固态 废纸、废塑料等 - - - 9 说明：根据《国家危险废物管理名录2016》，废含油抹布属于豁免类，可混入生活垃圾处理。

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响简要分析 项目所用厂房为租赁形式取得，已投产多年。

（二）营运期环境影响分析 1、声环境影响分析： 本项目采取的噪声污染防治措施可行。 项目营运期间，本项目主要噪声污染源为主要噪声源有车床、机床、钻床、卷板机、法兰成型机、各类焊接、切割机等。 鉴于本项目目前已投产的实际情况，本次评价按照该项目正常生产期间，项目各厂界噪声监测点监测值进行评价，分析该项目正常生产期间厂界噪声及区域声环境质量达标可行性。该项目正常生产期间，项目建设地各厂界噪声监测点监测值详见下表： 表7-1 项目建设地各厂界噪声监测点监测值 单位：dB（A） 监测点 1# 2# 3# 4# 昼间值 56.3 56.0 55.2 57.8 夜间值 45.8 46.4 48.6 45.7 由上表可知（本项目夜间不生产），该项目各噪声设备位置按照工程设计给定的布局，并采用相应治理措施后，厂界噪声均可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准，评价区声环境质量仍可满足现有相应功能区标准要求。 2、水环境影响分析： 本项目无工业废水产生，主要废水排放为职工生活污水，约2.4t/d，经普通化粪池预处理后，委托环卫部门托运至丹阳市沃特污水处理厂进一步处理。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目地表水评价等级按三级B开展评价。根据导则规定，结合本项目特点，水环境评价内容主要为对污水能否达到接管标准及接管可行性作评述。 由于生活污水可生化性较好，经过化粪池简单处理后其出水指标可达接管要求。 （1）丹阳沃特污水处理厂概况 丹阳经济开发区沃特污水处理厂属于市政污水处理厂，其汇水区范围包括本项目所在区。丹阳经济开发区沃特污水处理厂一期工程（2万m3/d）项目的环评文件已经于2007年编制完成并由丹阳市环境保护局批准，目前该污水处理厂已正式运营。 出水的设计指标为《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 丹阳沃特污水处理厂处理工艺如下： （2）接管可行性 ①废水水质：项目所排废水中主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP等常规因子，废水水质较简单，无重金属、有机毒物类物质，废水中污染物浓度较低，难降解有机物少，类比同类企业，生活污水接管废水中各污染物浓度均符合沃特污水处理厂的接管标准要求，废水水质水量均在该污水处理厂处理能力范围内。 ②废水水量：根据丹阳沃特污水处理厂最新运行数据，该污水处理厂尚有充足处理余量接纳本项目废水，因此，本项目废水处理量在沃特污水处理厂能力范围之内； ③接管时间：本项目所在厂区附近目前管网尚未铺设到位，各类污水目前托运入丹阳沃特污水处理厂集中处理，待管网建成后即可直接纳管。 ④接管范围：本项目位置属于的丹阳沃特污水处理厂纳污范围内，从服务范围上可行。 综上所述，丹阳沃特污水处理厂服务范围、处理容量和处理能力等方面均能满足本项目排水要求。本项目生活污水经预处理后从水质、水量等分析，进入丹阳市沃特污水处理厂集中处理是可行的，不会对污水处理厂造成冲击。 3、大气环境影响分析： （1）气象特征 根据丹阳市气象站提供的资料，其主要气特气象征见表7-1。 表7-1 项目所在地主要气象气候特征 项目 单位 数值 气温 年平均气温 ℃ 14.9 极端最高温度 ℃ 38.8 极端最低温度 ℃ -18.9 最热月平均温度（7月） ℃ 27.7 最冷月平均温度（1月） ℃ 1.9 风速 年平均风速 m/s 2.9 最大风速 m/s 23.0 气压 年平均大气压 kPa 101.4 相对湿度 年平均相对湿度 % 78 最热月平均相对湿度（7月） % 86 最冷月平均相对湿度（1月） % 74 降雨量 年平均降水量 mm 1058.4 日最大降水量 mm 234.3 年最大降水量 mm 1628 主导风向 常年主导风向 偏东风 夏季主导风向 E SW 冬季主导风向 NE NW 本区域风频玫瑰图见图7-1。 图7-1 多年风向频率玫瑰图 （2）评价等级与评价范围 ①评价因子和评价标准 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 烟尘 日平均 300 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 ②评价等级判定 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中关于大气评价工作等级分级别判据的规定见表7-3。 表7-3 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax﹤10% 三级 Pmax＜1% 本项目污染源排放参数见表7-4。 表7-4 面源参数表 编号 名称 面源起 点经纬度 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/m 与正北夹角/o 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） E N 颗粒物 1 生产 区域 ,119.6222 32.0021 20 150 75 95 10 2400 正常 0.007 本项目采用AERSCREEN估算模式，估算模型参数见表7-5，计算结果见表7-6。 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 40万 最高环境温度/℃ 38.8 最高环境温度/℃ -18.9 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 78% 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m —— 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km —— 岸线方向/° —— 表7-6 面源估算模式计算结果表 下风向距离(m) 颗粒物（无组织） 预测浓度C(mg/m3) 浓度占标率P（％） 10 1.87E-03 0.21 76 2.55E-03 0.28 100 2.16E-03 0.24 200 8.27E-04 0.09 300 4.70E-04 0.05 400 3.16E-04 0.04 500 2.32E-04 0.03 600 1.81E-04 0.02 700 1.47E-04 0.02 800 1.22E-04 0.01 900 1.04E-04 0.01 1000 9.00E-05 0.01 1100 7.90E-05 0.01 1200 7.02E-05 0.01 1300 6.29E-05 0.01 1400 5.71E-05 0.01 1500 5.20E-05 0.01 1600 4.77E-05 0.01 1700 4.40E-05 0.00 1800 4.08E-05 0.00 1900 3.87E-05 0.00 2000 3.57E-05 0.00 2100 3.36E-05 0.00 下风向最大质量浓度及占标率 2.55E-03 0.28 D10%最远距离(m) 0 由表7-6可知，本项目主要污染物Pmax 均＜1%，项目大气评价等级为三级，不需设置评价范围，不开展进一步预测与评价。 ⑶防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB／T13201-91）规定，项目无组织排放气体的生产单元（生产区、车间或工段及仓储区）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中，Cm为环境一次浓度标准限值(mg/m3)，Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），A、B、C、D为计算系数（根据所在地近五年来的平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取），L为工业企业所需的卫生防护距离（m）。 项目无组织废气卫生防护距离计算依据及结果见下表： 表7-7 项目无组织废气卫生防护距离计算依据及结果 计算对象 污染物 A B C D Qc Cm L取值 生产车间 颗粒物 350 0.021 1.85 0.84 0.007kg/h 0.9mg/m3 50m 经计算，该项目无组织废气排放源所在车间需由生产区边界向外设置卫生防护距离50m。根据要求，卫生防护距离内不得新建居民区、医院等环境敏感目标。根据现场勘查，项目周边环境能够满足该卫生防护距离的设定要求。 为减少此类废气对周围环境的影响，建议如下： ①通过配置口罩等防护措施加强对操作工人的劳动保护。 ②加强设备的维护，确保粉尘收集设备正常运行，减少事故粉尘的排放。 采取以上措施后，该项目焊接烟气对操作工人和周围环境影响较小，能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表4中有关规定。 ④废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，有关废气监测项目及监测频次见表7-8。 表7-8 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界四周 颗粒物 每年监测一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 ⑸环境影响评价结论 综上所述，本项目对周围大气环境质量影响不大，不会改变所在地的大气环境质量现状。本项目需要以生产区域为边界设置50米的卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感目标。 4、固体废弃物环境影响分析： 本项目固体废物利用处置方式评价表见表7-9。 表7-9本项目固体废物利用处置方式评价表 序 号 固体废物名称 产生 工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别 产生量 （吨/年） 利用处置方式 利用处置单位 排放量 1 废边角料 下料工段 一般工业固体废物 260 综合利用 相应物回公司 0 2 焊接粉尘 废气处理工段 一般工业固体废物 0.044 综合利用 相应物回公司 0 3 焊渣 焊接工段 一般工业固体废物 0.382 综合利用 相应物回公司 0 4 废含油抹布 设备保养 危险固废（豁免类） 0.005 卫生填埋 生活垃圾填埋场 0 5 生活垃圾 职工生活区 —— 9 0 根据该项目各类固废的组成成分、性质特点等综合分析，项目建设单位对厂内固废所采取的分类收集回收综合处置利用的方案可行。项目各类固废经妥善处置或利用后可实现零排放，对附近区域水、土等环境要素不会产生明显不利影响。 5、环境分析影响分析 （1）评价等级判定 本项目涉及的风险物质主要为设备维修与运行期润滑油、焊接瓶装乙炔气，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B中关于突发环境事件风险物质及临界量相关内容，矿物油类物质临界量为2500吨、乙炔的物质临界量为10t。根据本项目厂区存在量，项目涉及的危险物质数量与临界量的比值（Q）为0.05008，远小于1，因此环境风险潜势P为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）表1评价等级判断方法，本项目环境风险评价等级为简要分析 （2）环境风险分析 ①地表水风险分析 项目润滑油发生泄露，若进入地表水体，引起地表水中石油类含量急剧上升，严重污染地表水水质，同时在地表水面形成油膜，阻隔水中的氧气对流，从而使地表水中的生态平衡产生破坏，影响地表水水生生物生存环境。 ②大气环境风险分析 项目润滑油发生泄露，由于挥发性较差，发生泄露对周围环境空气影响有限，只要体现在发生泄露引发火灾，对周围环境空气和生态环境产生严重的污染。 ③地下水环境风险分析 项目润滑油发生泄露，若进入土壤渗漏，矿物油类进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个油污团从山顶向山下扩散，对区域地下水环境造成污染。石油烃及其组分通过土壤向地下水的迁移，会造成地下水环境中石油烃组分的不同程度检出，降低地下水的品质。若进入水井中，可能导致其水井饮用功能丧失。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，各建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2018版）的要求。 项目的危险化学品应根据用途和类型不同，分别分类贮存在不同仓库。项目应严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常对危险化学品作业场所进行安全检查。 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 车间设置水泥防渗处理，以免油类污染物下渗对周边区域地下水环境造成影响。暂时未利用的油类危险废物还应按《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）的规定进行分类管理、存放。 ②应急措施 乙炔： 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 二、防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 三、急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 氧： 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 二、防护措施 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：避免高浓度吸入。 三、急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 二氧化碳： 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 二、防护措施 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。高浓度接触可佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 三、急救措施 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 机械油： 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜 身体防护： 穿一般作业防护服。 手防护： 戴橡胶耐油手套。 其他防护： 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 三、灭火方法 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

# 八、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及生产量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 0.06112t/a | 0.017t/a |
| 水污染物 | 生活污水（720m3/a) | COD SS 氨氮 总磷 | 350mg/L，0.252t/a 200mg/L，0.144/a 25mg/L，0.018t/a 3mg/L，0.0021/a | ≤350mg/L，0.252t/a ≤200mg/L，0.144t/a ≤25mg/L，0.018t/a ≤3mg/L，0.0021t/a |
| 电磁辐射 电离辐射和 | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 | 下料 | 金属废料 | 260t/a | 0 |
|  | 废气处理工段 | 焊接粉尘 | 0.044t/a | 0 |
|  | 焊接 | 焊渣 | 0.382t/a | 0 |
|  | 设备保养 | 废含油抹布 | 0.005t/a | 0 |
|  | 职工生活区 | 生活垃圾 | 9t/a | 0 |
| 噪声 | 主要噪声源有车床、机床、钻床、卷板机、法兰成型机、各类焊接、切割机等。 |
| 其他 | —— |
| 主要生态影响（不够时可附另页） —— |

# 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 加设移动式焊接烟尘净化器处理后，以无组织形式排放 | 厂界监控点浓度达标 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 采取化粪池初步处理后接管丹阳沃特污水处理厂集中处理 | 达丹阳沃特污水处理厂接管标准要求 |
| 电磁辐射 电离辐射和 | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 | 下料 | 金属废料 | 相应物回公司回收利用 | 综合处置利用 (无排放) |
|  | 废气处理工段 | 焊接粉尘 |  |  |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 设备保养 | 废含油抹布 | 由环卫部门集中收运填埋或焚烧 | 填埋或焚烧（无害化） |
|  | 职工生活区 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 项目建设单位采取的主要噪声防治措施如下： ①项目为单班制作业，夜间不生产； ②项目设备较多，项目选用低噪声设备，所有设备均设置于车间内，以初步隔声处理； ③厂区内进行合理的规划布局，生产车间与厂界之间有充裕的衰减防护距离且设置绿化带，进一步降低项目噪声对厂界的贡献； ④对设备进行定期维护，保持设备处于良好的运转状态，同时，加强管理。 项目正常营运期间，根据现场监测，项目所在厂区各厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（等效声级(昼间)≤60dB(A)、等效声级(夜间)≤50dB(A)）。 |
| 其他 | —— |
| 生态保护措施及预期效果 —— |

# 十、项目“三同时”环保措施

本项目总投资800万元，其中环保投资为15万元，占总投资的1.87％，具体建设项目“三同时”情况见下表10-1。

表10-1  建设项目“三同时”一览表

| 项目名称 | 丹阳市海神机械有限公司钢管制品加工生产线新建项目 |
| --- | --- |
| 污染源 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果执行标准或拟达要求 | 投资 （万元） | 运行费用 （万元） | 建设 进度 |
| 废水 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP | 普通化粪池 | 丹阳沃特污水处理厂接管标准 | 2.5 | 0.5 | 三 同 时 |
| 废气 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 拟进一步采取移动式焊接烟尘净化器处理以减少无组织排放 | 设定卫生防护距离50米 | 5 | 1 |  |
| 固废 | 下料工段 | 金属废料 | 相应物回公司 | 零排放 | 2.5 | 1.5 | 三 同 时 |
|  | 废气处理工段 | 焊接粉尘 |  |  |  |  |  |
|  | 焊接工段 | 焊渣 |  |  |  |  |  |
|  | 废含油抹布 | 抹布 | 环卫部门送垃圾处理场卫生填埋 |  |  |  |  |
|  | 职工生活区 | 职工生活 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 车床、机床、钻床、卷板机、法兰成型机、各类焊接、切割机等 | LAeq | 选用低噪声设备，安装防震垫等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 | 5 | 0.5 | 三 同 时 |
| 绿化 | —— | / | / |  |
| 清污分流、排污口规范化设置 | 雨污分流管网，厂区污水收集管网 | / | / |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 委托丹阳市环境监测站 | 满足日常监测需要 | - | 0.5 | — |
| 总量平衡具体方案 | 废水污染物总量在丹阳沃特污水处理厂内平衡；项目大气污染物焊接烟尘以无组织形式排放，作为考核量考核，向丹阳市环保局申请备案；固废零排放 |
| 卫生防护距离设置（以及设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） | 以生产区域为无组织废气单元设定50m卫生防护距离，今后在该卫生防护距离内不得建设今后在该卫生防护距离内，不得建设任何包括居住、文教及卫生等人居生活设施。 |
| 合计 | 15 | 4 |  |

# 十一、结论与建议

一、结论 （一）项目概况 丹阳市海神机械有限公司成立于2010年5月，公司位于丹阳市云阳镇荆林集镇，主要从事钢管制品加工生产，项目租用丹阳市宏阳船舶橡塑厂闲置厂房，占地面积10948平方米，项目以钢板为原材料，通过下料、拼板、车加工、钻孔、卷筒体、焊接等生产工艺，形成年产4166吨钢管制品的生产能力。 项目于2010年12月投产营运，属于未批先建。 （二）产业政策及规划相符性分析 经与国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及《镇江市工商业产业结构调整指导目录》相对照，该项目不属于限制类和淘汰类，符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类，同时本项目已经丹阳市发展改革和经济信息化委员会备案，项目代码：2018-321151-31-03-518919。因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 综上所述，本项目符合国家、江苏省、镇江市现行相关产业政策。 （三）选址可行性分析 （1）土地利用规划 该项目租赁用地为工业用地，项目用地也不违反国土资发[2006]296号文《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》之规定，不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中限制用地项目和禁止用地项目。 因此，建设项目符合国家和地方的土地政策。 （2）产业规划 在区域规划上，丹阳市开发区以眼镜、五金工具、汽配、新型建材、电子配件等为主的制造业基地，不含化工。具体的来说，开发区一期规划以居住、商业、行政用地为主，工业用地仅保留大亚科技。开发区二期沪宁高速以南区域产业定位以视光学（眼镜）、木业、电子信息为主，同时接纳一期搬迁部分的轻工、机械等非化工企业；沪宁高速以北区域产业定位以五金汽配、机械、新型建材为主。 本项目产品为机械行业，符合丹阳市开发区区域产业发展规划要求。 （3）相关法规政策相符性 对照《江苏省太湖水污染防治条例》(2007年9月27日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订)规定:在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。对照本项目工艺及污染物产生和排放情况，本项目不属于该防治条例禁止类项目，因此，本项目建设与《江苏省太湖水污染防治条例》相符。 项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113号)中所列的限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态红线区域，不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降，项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》。 对照《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知》（苏发[2016]47号）和《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30号）中文件精神，项目建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》等相关文件要求。 综上所述，本项目厂址选择是合理可行的。 （四）工程分析 该项目为租赁厂房，本环评不考虑施工期环境影响。 该项目营运期间，职工生活污水为项目主要废水污染源；焊接烟尘为主要废气污染源；车床、机床、钻床、卷板机、法兰成型机、各类焊接、切割机等为项目主要噪声源；废金属边角料、焊接粉尘、废含油抹布、焊渣、职工生活垃圾为项目主要固体废弃物。 （五）污染防治措施 ①噪声：项目设备较多，均为低噪声设备，所有设备均设置于主体车间内，以初步隔声处理；项目厂区内进行合理的规划布局，生产车间与厂界之间有充裕的衰减防护距离且设置绿化带，进一步降低项目噪声对厂界的贡献。 ②废水： 职工生活污水经普通化粪池预处理后纳入丹阳沃特污水处理厂进一步处理，最终尾水排入京杭运河（丹阳段）。 ③废气： 焊接烟尘拟经配套焊烟净化装置处理后减少无组织排放，未收集焊烟废气无组织排放，拟通过采取增强车间通风等措施，确保场界无组织废气浓度达标。 ④固废： 职工生活垃圾、废含油抹布由当地环卫部门统一收集清运，金属废料、焊接粉尘及焊渣外售物回公司；生活垃圾委托当地环卫部门处理。 项目各类固废经妥善处置或利用后，可实现区域零排放，对附近区域水、土等环境要素不会产生明显不利影响。 （六）环境质量现状 （1）该区域大气环境质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）区域水系京杭运河（丹阳段）水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 （3）本项目所在区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类类标准之要求。 总体来讲，该项目所在区域环境质量现状良好，具有一定的环境容量。 （七）环境影响分析 （1）营运期环境影响分析 ①项目采取的噪声防治方案可行。项目正常营运期间，经现场监测，厂界区域噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目噪声达标排放，对周界外声环境质量无明显不利影响，评价区声环境质量仍可满足相应功能区标准要求。 ②项目采取的废水防治方案可行。项目正常营运期间，该项目实施后无工业废水外排，不会对周围环境造成影响；生活污水主要污染物指标均可达到丹阳沃特污水处理厂的接管标准之要求，经丹阳沃特污水处理厂进一步处理后，最终尾水达标排放对受纳水体京杭运河（丹阳段）水质影响甚小。 ③项目采取的废气防治方案可行。 该项目焊接烟尘经采取相应的治理措施后，无需设定大气环境防护距离。本项目生产区域设置50m的卫生防护距离。据现场调查，项目周围环境可满足该卫生防护距离要求。项目正常营运期间各类废气污染物排放对区域环境空气质量影响甚微，不会对区域环境空气质量及人居生活环境产生不利影响，评价区环境空气质量仍可维持现状。 ④项目采取的各类固废处置利用方案可行，最终可以实现项目固废的零排放。 （八）污染物总量控制 1、废水：该项目废水及其污染物排放总量纳入丹阳沃特污水处理厂统一控制，废水量720m3/a、COD 0.252t/a、SS 0.144t/a、氨氮0.018t/a、总磷0.0021t/a。项目废水经丹阳沃特污水处理厂处理后的各污染物最终排放量指标分别为：COD 0.036t/a、SS 0.0072t/a、氨氮0.0036t/a、总磷0.00036t/a。 2、废气：项目大气污染物焊接烟尘以无组织形式排放，作为考核量考核，向丹阳市环保局申请备案。 3、固废：项目固废发生总量为269.431t/a，所有固废均可在区域内转移处置或利用，最终以零排放原则实行控制。 （九）总结论 本项目建设符合国家及地方现有相关产业政策；选址符合当地相关规划要求，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或处置利用；污染物排放总量可在丹阳市范围内平衡；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。 因此，从环保角度而言，在确切落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目建设营运可行。 二、建议 1、严格按苏环控[1997]122号文《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，做好排污口设置及规范化整治工作。 2、进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案。 3、生产过程中严格操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作。 4、加强废气处理装置的管理，确保废气污染物达标排放；

基层环境保护行政部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

细格栅

各种焊接

G焊接烟尘

S焊渣

焊丝

拼  接

S废边角料

S废含油抹布

损耗：180

新鲜水

900

720

720

化粪池

经环卫部门托运至丹阳市沃特污水处理厂集中处理

生活用水

图6-2  建设项目水量平衡图  t/a

钢   管

图7-1  丹阳市沃特污水处理厂处理工艺流程图

上清液

污泥外运

污泥浓缩池

储泥池

剩余污泥

出水

粗格栅

消毒池

CASS池

沉砂池

进水

进水泵房

车、铣、钻等金加工

卷  板

喷漆

（委外）

出  厂

下  料